## Slide 1: 第4章 汇编语言程序设计

## Slide 2: 主要内容
伪指令
基本概念
系统功能调用
汇编语言程序设计

## Slide 3: 1. 汇编语言源程序与汇编程序
汇编程序
汇编语言源程序
机器语言目标程序
汇编语言源程序与汇编程序的区别
链接程序
可执行程序
汇编源程序的编译程序
汇编语言程序设计的基本过程：
编写源程序 （EDIT）
汇编（编译） （MASM）
链接 （LINK）
调试/运行 （TD）

## Slide 4: 2. 汇编语言语句类型
指令性语句
指示性语句
注意：标号表示指令的符号地址，需要加上“：”
名字表示变量名、段名和过程名等，其后不加“：”
助记符指令， CPU执行的语句
CPU不执行，由汇编程序执行的语句，不生成目标代码
[标号：] [前缀] 助记符 [操作数]，[操作数] [ ;注释]
START：MOV AX，DATA
[名字] 伪指令助记符 操作数 [，操作数，…] [ ;注释]
DATA1 DB 11H, 22H, 33H

## Slide 5: 4. 操作数
寄存器
存储器单元
常量
变量或标号
表达式

## Slide 6: 常 量
数字常量
字符串常量
例：
  MOV AL, ‘A’
  DATA DB ’ABCD’
  23D，0AH，1010B
用单引号引起的字符或字符串
DATA
41
42
43
44
；AL=41H

## Slide 7: 标号：
标号（Label）：
  是内存某个单元的符号地址；
  程序可以引用这个标号，作为转移、过程调用以及循环控制等指令的操作数。
  例子：START：MOV AX，DATA
标号的属性：
  段值
  偏移量
  类型
SATRT:
MOV AX,1
段属性是标号所在逻辑段的段地址
所在段的段首到该标号的偏移地址。
NEAR：近标号，只能在段内被引用，2字节
FAR：远标号，可以在其他段被引用，4字节

## Slide 8: 变量
变量：
  是存储器中某个数据区的名字；
  代表内存中的一个数据区，数据区大小可以指定；
  在指令中表示存储器操作数，属于直接寻址方式。
变量的属性：
  段值
  偏移地址
  类型
DATA1
11
22
33
44
变量所指单元所在逻辑段的段地址
变量所指单元在段内的偏移地址
一个变量元素的字长（Byte，WORD,……）

## Slide 9: 变量
注意事项：
  变量名由字母开头，长度不超过31个字符；
  变量类型与指令的要求必须相符：
    MOV AX，VAR1 ；要求VAR1必须定义为WORD类型
    MOV BL，VAR2 ；要求VAR2必须定义为BYTE类型
  定义变量时，变量名对应的是数据区的首地址
    NUM DB 11H，22H，33H

## Slide 10: 运算符
算术运算符：+-*/等
逻辑运算符：AND、OR、NOT、XOR
关系运算符：
取值运算符：
属性运算符：
其他运算符：

## Slide 11: 运算符
关系运算符：
  EQ（等于）、NE（不等于）、LT（小于）、GT（大于）、LE（小于等于）、GE（大于等于）
  参与运算的必须是两个数值或同一段中的两个存储单元地址；
  当关系不成立（假），结果为0；当关系成立（真），结果为1
例子：
  MOV AX，4 EQ 3 ；汇编成 MOV AX，0
  MOV AX，4 NE 3 ；汇编成 MOV AX，FFFFH

## Slide 12: 运算符
取得其后变量或标号的偏移地址
取得其后变量或标号的段地址
取值运算符：
  获取变量的属性值，用于分析存储器操作数的属性
OFFSET
SEG
MOV SI, OFFSET DATA1
;将变量DATA1的偏移地址送SI
MOV AX, SEG DATA
;将变量DATA1的段地址送AX

## Slide 13: 运算符
属性运算符：PTR
  用来指定位于其后的存储器操作数的类型
例子：
  MOV AL，BYTR PTR[SI]
  ；将SI指向的一个字节数送AL
  CALL DWORD PTR[BX]
  ；说明存储器操作数为4字节，即远过程调用
  假设VAR定义为字
  MOV AL，BYTE PTR VAR
  ；BYTE PTR强制将VAR变成字节操作数

## Slide 14: 运算符
其他运算符：[ ] 和 ：
[ ]：用方括号表示存储器操作数，方括号里的内容表示操作数的偏移地址；
段重设运算符“：”：表示段重设
MOV AX，ES:[DI]

## Slide 15: 主要内容
伪指令
基本概念
系统功能调用
汇编语言程序设计

## Slide 16: 伪指令
由汇编程序执行的“指令系统”
作用：
  定义变量；
  分配存储区
  定义逻辑段；
  指示程序开始和结束；
  定义过程等。
数据定义伪指令
符号定义伪指令
段定义伪指令
结束伪指令
过程定义伪指令
宏命令伪指令

## Slide 17: 1. 数据定义伪指令
用于定义数据区中变量的类型及大小
格式：
[变量名] 伪指令助记符 操作数，… ；[注释]
符号地址
定义变量类型
定义变量值及区域大小

## Slide 18: 1. 数据定义伪指令
格式：用于定义数据区中变量的类型及大小
DB 定义的变量为字节型
DW 定义的变量为字类型（双字节）
DD 定义的变量为双字型（4字节）
DQ 定义的变量为4字型（8字节）
DT 定义的变量为10字节型
注：
伪指令的性质决定所定义变量的类型
定义字符串必须用DB伪指令

## Slide 19: 1. 数据定义伪指令
操作数：常数、表达式或字符串
DATA DB 11H,33H
NUM DW 100*5+88
STR DB ‘Hello!’
SUM DQ 0011334455667788H
ABC DT 1234567890H

## Slide 20: 例:
DSEG SEGMENT
DATA1 DB 11H，22H，33H，44H
DATA2 DW 11H，22H，3344H
DATA3 DD 11H*2，22H，33445566H
  DATA4 DB ‘ABCD’，66H
  DSEG ENDS
DATA1
11
22
33
44
DATA2
22
44
11
00
00
33
DATA3
22
0
0
22
0
0
0
0
66
55
44
33
41H
42H
43H
44H
66H
DATA4
若仅需要定义一块存储区？

## Slide 21: DUP重复操作符，？
DUP：
  用于声明一个数据区，且数据区各空间被设置为相同的初值。数据区每个空间的大小由伪指令助记符决定。
? 符：
  用于预留一个存储空间，内容为随机值。空间大小由伪指令助记符决定。
例：
  M1 DB 10 DUP（？）
  M2 DB 34H，’A’，？
  M3 DW 3 DUP(11H，22H)

## Slide 22: 数据定义伪指令小结
数据定义伪指令用于定义变量类型
  A DB 1，2，3
可以定义具体的数据，也可以定义一个数据区
  A DW 3 DUP(?)
定义的每个变量都有段地址、偏移地址和类型的属性
M1 DB ‘How are you?’
M2 DW 3 DUP(11H)，3344H
DB 4 DUP（？）
M3 DB 3 DUP（22H，11H，？）
变量在内存中的分区

## Slide 23: 数据定义伪指令伪指令例
M1
‘H’
‘o’
‘w’
‘ ‘
‘a’
M2
11H
11H
00H
44H
33H
‘r’
‘e’
‘ ‘
‘y’
‘o’
‘u’
‘?’
11H
00H
00H
随机数
M3
11H
22H
11H
22H
11H
22H
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

## Slide 24: 2. 符号定义伪指令
格式：
  符号名 EQU 表达式
操作：
  用符号名取代后边的表达式，不可重新定义；
  重复定义可以用“=”伪指令
例：
  CONSTANT EQU 100
  VAR EQU 30H+99H
例：
  FACTOR = 10H ；FACTOR代表了数值10H
  FACTOR = 25H ；从现在开始，FACTOR重新代表25H
EQU说明的表达式不占用内存空间

## Slide 25: 3. 段定义伪指令
说明逻辑段的起始和结束；
说明不同程序模块中同类逻辑段之间的联系形态
段名 SEGMENT [定位类型] [组合类型] [’类别’] ┇
段名 ENDS
说明逻辑段的起点
默认：PARA
说明不同模块中同名段的组和连接方式
默认：NONE

## Slide 26: 3. 段定义伪指令
定位类型：告诉汇编程序如何确定逻辑短的地址边界。
  PARA：逻辑段从一个节的边界开始；16字节为1节，所以段起始物理地址应为 XXXX0H。
  BYTE：逻辑段从字节的边界开始，即可以从任何地址开始。
  WORD：逻辑段从字的边界开始，即起始地址为偶数。
  PAGE：逻辑段从页边界开始。256字节为一页；所以段起始物理地址应为 XXX00H。

## Slide 27: 3. 段定义伪指令
组合类型：告诉汇编程序，当一个逻辑段装入存储器时它与其他段如何组合。
  NONE：表示本段与其他逻辑段不组合。
  PUBLIC：具有相同段名的逻辑段。
  STACK：与PUBLIC类似，仅限于作为堆栈的逻辑段。
  COMMON：连接时从同一个地址装入，各个逻辑段重叠在一起。
  MEMORY：当几个逻辑段连接时，本逻辑段定位在地址最高的地方。

## Slide 28: 3. 段定义伪指令
类别：告诉汇编程序，当几个程序模块进行连接时，将具有相同类别的逻辑段装入连续的内存区。
  ‘CODE’：代码段。
  ‘STACK’：堆栈段。
  其他常用名字，如‘DATA’

## Slide 30: 段定义伪指令例
DATA SEGMENT
MEM1 DB 11H，22H
MEM2 DB ‘Hello！’
MEM3 DW 2 DUP（？）
DATA ENDS
变量在逻辑段中的位置就代表了它的偏移地址
段名表示变量所在逻辑段的段地址
表示变量的类型

## Slide 31: 4. 设定段寄存器伪指令
说明所定义逻辑段的性质，告诉汇编程序用SEGMENT伪操作定义过的段的段地址将放在那个段寄存器中
格式：
ASSUME 段寄存器名:段名[，段寄存器名:段名，…]

## Slide 32: 5. 过程定义伪指令
定义具有某种功能的过程
格式：
过程名 PROC [NEAR/FAR]
……
过程名 ENDP

## Slide 33: 5. 结束伪指令
表示源程序结束
格式：
END [标号]

## Slide 34: 汇编语言源程序结构
数据段名 SEGMENT
…
数据段名 ENDS
附加段名 SEGMENT
…
附加段名 ENDS
堆栈段名 SEGMENT
…
堆栈段名 ENDS
代码段名 SEGMENT
…
代码段名 ENDS
END [标号]
每个程序模块必须定义代码段
若程序中有对内存的操作, 需要定义数据段
程序中若涉及串操作，需要定义附加段
程序中若堆栈操作、子程序调用等，需要定义堆栈段
必须有源程序结束伪指令

## Slide 35: 一个完整源程序结构例
DSEG SEGMENT
DATA1 DB 1，2， 3 DUP（？）
DATA2 DW 1234H
DSEG ENDS
ESEG SEGMENT
DB 20 DUP（？）
ESEG ENDS
SSEG SEGMENT STACK ‘STACK’
DB 200 DUP（？）
SSEG ENDS

## Slide 36: 一个完整源程序结构例
CSEG SEGMENT
ASSUME CS：CSEG，DS：DSEG，
ES：ESEG，SS：SSEG
START：MOV AX，DSEG
MOV DS，AX
MOV AX，ESEG
MOV ES，AX
MOV AX，SSEG
MOV SS，AX
┇
CSEG ENDS
END START
源程序
代码
段寄存器初始化
——将除代码段之外的其它段地址送相应的段寄存器

## Slide 37: 6. 过程定义伪指令
用于定义一个过程体
格式：
过程名 PROC [ NEAR / FAR ]
┇
RET
过程名 ENDP
过程名即为过程的入口的地址
子程序的最后一条指令必须是RET指令

## Slide 38: 过程定义及调用例
定义延时子程序
  DELAY PROC
  PUSH BX
  PUSH CX
  MOV BL，2
  NEXT： MOV CX，4167
  W10M： LOOP W10M
  DEC BL
  JNZ NEXT
  POP CX
  POP BX
  RET
  DELAY ENDP
调用延时子程序：
  CALL DELAY

## Slide 39: 源程序中总是使用符号来表示地址
用变量名表示存放运算数据的内存单元地址
用标号表示下一条要执行指令（在内存中的）地址
用段名表示逻辑段的段（基）地址
用过程名表示过程的入口地址

## Slide 40: 7. 宏命令伪指令
宏与子程序：
  宏：源程序中由汇编程序识别的具有独立功能的一段程序代码。不能成为独立的可执行程序。
  子程序：具有独立功能的程序代码。能作为独立的可执行程序保存。
宏定义：
DADD MACRO X，Y，Z
MOV AX，X
ADD AX，Y
MOV Z，AX
ENDM
宏调用：
DADD DATA1，DATA2，SUM
宏展开：
MOV AX，DATA1
ADD AX，DATA2
MOV SUM，AX

## Slide 41: 8. ORG伪指令
ORG
设置段内程序代码或变量的起始偏移地址，使其不采用默认值
DATA SEGMENT
ORG 1000H
M1 DB 1，2，3
ORG 2000H
M2 DB 3 DUP（?）
DATA ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE, DS:DATA, ES: DATA
START: MOV AX, DATA
MOV DS, AX
MOV ES, AX
LEA SI, M1
LEA DI, M2
MOV CX, 3
CLD
REP MOVSB
HLT
CODE ENDS
END START
M1
1
2
3
M2
1000
2000
┇

## Slide 42: 需要强调的问题
逻辑段的定义需要根据具体情况
  必须定义代码段
  如果有对内存的操作，需要定义数据段
  如果有串操作，必须定义附加段
  如果有堆栈操作指令，需要定义堆栈段
必须初始化除代码段之外的段寄存器
  将除代码段之外的段基地址送到相应的段寄存器
宏汇编程序会自动为用户程序开设堆栈区
MOV BX，DATA
MOV DS， BX

## Slide 43: 主要内容
伪指令
基本概念
系统功能调用
汇编语言程序设计

## Slide 44: BIOS功能调用，DOS功能调用
BIOS
  驻留在ROM中的基本输入/输出系统
  主要功能：
    上电自检，操作系统引导，系统初始化。
DOS
  磁盘操作系统
  相比BIOS，对硬件的依赖性小
DOS功能与BIOS功能均通过中断方式调用
DOS和BIOS都是系统软件，由若干程序模块组成
DOS、BIOS功能调用
调用具有不同功能的程序模块
DOS中断和BIOS中断

## Slide 45: DOS/BIOS功能调用的说明
DOS/BIOS由多个软件包组成，每个软件包被赋予1个中断类型码；
每个软件包由多个功能程序组成，每个程序通过功能号区分；
每个功能程序有相应的参数要求，调用时需要按要求进行参数设置，或按要求获取参数。
某些情况下，同样的功能既可选择DOS中断，也可选择BIOS中断

## Slide 46: DOS/BIOS功能调用的说明

## Slide 47: DOS/BIOS调用的基本步骤
将调用参数装入指定的寄存器；
将功能号送入AH；
按中断类型码和功能号调用DOS/BIOS程序；
检查返回参数是否正确。
本课程主要介绍DOS调用
调用格式：
  MOV AH，功能号
<置相应参数>
INT 21H
字符及字符串输入
字符及字符串显示输出
运行结束返回OS

## Slide 48: 1. 单字符输入
调用方法：
MOV AH，01
INT 21H
输入的字符在AL中
GET_KEY: MOV AH,1
INT 21H
CMP AL,’Y’
JZ YES
CMP AL,’N’
JZ NO
JMP GET_KEY
YES: ┇
NO: ┇

## Slide 49: 2. 字符串输入
注意问题：
  调用格式
  字符输入缓冲区的定义
AH
DS：DX
调用格式：
功能号OAH
字符串在内存中的存放地址
INT 21H

## Slide 50: 定义字符缓冲区
用户自定义缓冲区格式：
0DH
N1
N2
整个缓冲区
最大可键入字符数
实际键入字符数
存放键入的字符
存放字符个数：≤255

## Slide 51: 输入字符串程序段
DAT1 DB 20，？，20 DUP（？）
┇
LEA DX，DAT1
MOV AH，0AH
INT 21H
在数据段中定义
14H
？
20个字节

## Slide 52
DATA SEGMENT
BUFF DB 20, ?, 20 DUP(?)
DATA ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE, DS:DATA
BEGIN: MOV AX,DATA
MOV DS, AX
LEA DX, BUFF
MOV AH, 10
INT 21H
MOV CL, BUFF+1
HLT
CODE ENDS
END BEGIN
若键盘输入Hello!，则程序执行后：
CL=?
“Hello!”的起始偏移地址=？
如果在字符串后插入结束符呢$？
XOR CH, CH
ADD DX, CX
MOV BX, DX
MOV BYTE PTR[BX+2],‘$’

## Slide 53: 3. 单字符显示输出
INT 21H
AH
DL
功能号
待输出字符
MOV AH，2
MOV DL，41H
INT 21H
执行结果：
屏幕显示A

## Slide 54: 3. 单字符显示输出
DATA SEGMENT
STR DB ‘ABCDEF’ ；定义待输出字符
DATA ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE, DS:DATA
START: MOV AX,DATA
MOV DS, AX ；初始化段寄存器
LEA BX, STR ；取字符串变量的偏移地址
MOV CX, 6 ；设循环次数
LPP: MOV AH,2 ；将功能号2送入AH
MOV DL, [BX] ；取一个要显示的字符到DL
INC BX ；修改指针
INT 21H ；调用中断21H
LOOP LPP
HLT
CODE ENDS
END START

## Slide 55: 4. 字符串输出显示
AH
DS：DX
功能号09H
待输出字符串的偏移地址
INT 21H
注意点：
  被显示的字符串必须定义在数据段，且须以‘$’结束；
  所显示的内容不应出现非可见的ASCII码；
  若考虑输出格式需要，在定义字符串后，加上回车符和换行符。

## Slide 56: 字符串输出显示例
DATA SEGMENT
MESS1 DB ‘Input String:’, 0DH,0AH,’$’
DATA ENDS
CODE SEGMENT
┇
MOV AH，09
MOV DX，OFFSET MESS1
INT 21H
┇

## Slide 57: 5. 返回操作系统（DOS）功能
功能号：
  4CH
调用格式：
  MOV AH，4CH
  INT 21H
功能：
  程序执行完该2条语句后能正常返回OS
  常位于程序结尾处。

## Slide 58: 5. 返回操作系统（DOS）功能
DATA SEGMENT
MESS1 DB ‘Input String:’, 0DH,0AH,’$’
DATA ENDS
CODE SEGMENT
┇
MOV AH，09
MOV DX，OFFSET MESS1
INT 21H
MOV AH，4CH
INT 21H
┇

## Slide 59: BIOS功能调用
通过中断指令调用相应的BIOS中断服务程序
BIOS中断服务程序实际上是一些对端口的输入输出操作，是微机系统中软件与硬件之间的一个可编程接口。
  光驱、硬盘管理；中断设置等

## Slide 60: 键盘状态检验
可利用类型码为16H的BIOS中断判断是否有任意键按下
调用格式：
  AH
  INT 16H
判断方法：
  若ZF=0
  若ZF=1
功能号1
有键按下
无键按下

## Slide 61: 例：在屏幕上显示信息，当有任意键按下时退出
DSEG SEGMENT
MESS DB ‘Hello，World!’，0DH，0AH，’$’
DSEG ENDS
CSEG SEGMENT
ASSUME CS：CSEG，DS：DSEG
START：MOV AX，DSEG
MOV DS，AX
AGAIN：LEA DX，MESS
MOV AH，9
INT 21H
MOV AH，1
INT 16H
JZ AGAIN
MOV AH，4CH
INT 21H
CSEG ENDS
END SATRT

## Slide 62: 键盘状态检验
判断是否有任意键按下的方法可以用DOS软中断，功能号为0BH，出口参数为AL。
格式：
  MOV AH，0BH
  INT 21H
若AL=FFH，则有键按下；
若AL=0，则无键按下

## Slide 63: DOS和BIOS功能调用小结
均通过中断指令调用。1个中断类型码对应1个功能程序包；
每个程序包中的子功能通过功能号区分，调用时功能号须送AH；
部分功能既可用DOS中断也可以用BIOS中断；
注意不同子功能的入口/出口参数要求；
DOS和BIOS中断均可能影响AX

## Slide 64: 主要内容
伪指令
基本概念
系统功能调用
汇编语言程序设计

## Slide 65: 汇编语言程序控制结构的设计步骤：
建模：对实际问题分析抽象出系统模型
设计：设计各程序模块的数据结构及算法
内存分配：用指令或伪指令为数据和代码分配内存单元，这是汇编语言程序设计的重要特点；
源程序编写：保存为源程序文件(.asm)；
汇编：生成目标代码文件(.obj)
链接：生成可执行文件(.exe)
运行与调试

## Slide 66: 汇编语言程序控制结构的设计
顺序结构
循环结构
  使用LOOP指令或条件转移指令实现
  注意点：
    LOOP指令的循环次数须由CX给出
    条件转移指令的前一条指令的执行须影响标志位
分支结构
  一般用条件转移指令实现
子程序结构
  注：子程序的定义和调用方式

## Slide 67: 编写 S=86H X 34H - 21H 的程序

## Slide 68: 例：内存自TABLE开始的连续16个单元中存放着0-15的平方值，查表求DATA中任意数的平方，将结果放RESULT中。

## Slide 69: 例：将数据区中以BUFFER为首的100个字节单元清零

## Slide 70: 例：在当前数据段中DATA1开始的顺序80个单元中，存放着80位同学的成绩（0~100）。编写程序统计各成绩段人数，结果放到同一数据段的DATA2开始的5个单元中。

## Slide 71: 例：把从MEM单元开始的100个16位无符号数按从大到小的顺序排列。

## Slide 72: 例：把ASCII码形式表示的数转换成二进制码。ASCII码存放在以MASC为首地址的内存单元中，转换结果放MBIN
1）’0’~’9’的ASCII码为30H~39H，减去30H得到二进制值；
2）’A’~’F’的ASCII码为41H~46H，减去37H得到二进制值；

## Slide 73: 例：把存放在BUFF中16位二进制数转换为ASCII码表示的等值数字字符串，如FFFFH转换成65535

## Slide 74: 例：两个多字节二进制求和

## Slide 75: 子程序设计

## Slide 76: 例：从一个字符串中删去一个字符

## Slide 77: 例：设一个字符串长度不超过255个字符，试确定该字符串的长度并显示长度值

## Slide 78: 本章注意点
完整的汇编语言源程序结构
  定义逻辑段，说明段的含义，初始化段寄存器
伪指令
  数据定义方式
字符及字符串的输入和显示输出
  字符输入缓冲区的定义，输出字符串的定义
源程序的编写
  几种结构（顺序、循环、分支等）
谢谢！