## Slide 1: 第5章 半导体存储器

## Slide 2: 主要内容：
半导体存储器的分类及其特点
RAM存储器设计
ROM存储器设计
半导体存储器扩展技术
高速缓存（Cache）

## Slide 3: 一、半导体存储器分类及特点

## Slide 4: 主要内容
半导体存储器的分类及特点
两类半导体存储器的主要区别
在线自主学习为主
内存储器

## Slide 5: 微机中的存储器系统
Cache存储系统：提高存取速度
  由硬件实现管理，对软件开发人员透明；
  Cache由SRAM组成，<1ns；KB-MB；贵；
  主存由DRAM组成，ns，MB-GB；便宜；
虚拟存储系统：增加存储容量
  辅存包括硬盘（磁盘、HDD），固态硬盘（SSD），闪存（Flash），光盘（CD、DVD）

## Slide 6: 1. 半导体存储器
半导体存储器由能够表示二进制数“0”和“1”的、具有记忆功能的半导体器件组成。
能存放一位二进制数的半导体器件称为一个存储元。
若干存储元构成一个存储单元。

## Slide 7: 2. 半导体存储器分类
内存储器
随机存取存储器（RAM）
只读存储器（ROM）
静态存储器（SRAM）
动态存储器（DRAM）
同步动态随机存取内存器（SDRAM）
掩模ROM
一次性可写ROM
EPROM
EEPROM
联结CPU与内存的主要总线信号
主内存
可写入ROM

## Slide 8: 随机存取存储器RAM——主内存主要构成部分
SRAM，静态随机存取存储器
  X高电平，T5T6导通；
  Y高电平，T7T8导通；
  可以从 I/O端 和 #I/O端读数据，即读操作；
  写操作：从 I/O端 和 #I/O端写入数据；
  SRAM存放的信息在不掉电情况下能长时间保留

## Slide 9: 随机存取存储器RAM——主内存主要构成部分
DRAM，动态随机存取存储器
  电路简单，集成度高，功耗低
  时间长了，电容漏电，信息丢失；需要定期刷新

## Slide 10: 随机存取存储器RAM——主内存主要构成部分
SDRAM，同步动态随机存取存储器
  物理结构与DRAM类似，存储单元为电容，
  DDR：Double Data Rate SDRAM

## Slide 11: 只读存储器ROM，非易失性
ROM：目前ROM也可以写入信息；
掩模ROM：通过二次光刻生产，内容固化在芯片内部，不能改变；
可编程：（PROM，Programmable ROM），可实现一次编程写操作；
可擦可编程：（EPROM，Erasable Programmable ROM)，可实现多次改写的ROM；
电擦除可编程：（EEPROM，Electrically Erasable Programmable ROM），允许在线编程写入和擦除；
闪存存储器：（Flash）

## Slide 12: 存储器的技术指标
存储容量：存储单元个数×每存储单元的位数；
  如8K×8b，256K×1b；
存取时间和存取周期；
可靠性；
功耗；

## Slide 13: 8088总线信号
IO/#M
8088
总
线
A19-A0
A15-A0
MEMR、MEMW
IOR、IOW
存储器
输入/输出
RD、WR
存储器
I/O接口

## Slide 14: 例：
IO/#M=0
  #RD=0
  #WR=0
IO/#M=1
  #RD=0
  #WR=0
#MEMW=0
#MEMR=0
#IOW=0
#IOR=0

## Slide 15: 二、RAM存储器设计

## Slide 16: 随机存取存储器
掌握：
SRAM与DRAM的主要特点
RAM存储器芯片及其与系统的连接
RAM存储器接口

## Slide 17: SRAM 6264芯片
掌握：
  主要引脚功能
  工作时序
  与系统的连接使用

## Slide 18: 典型SRAM芯片
SRAM6264：
容量：
  8K × 8b
主要引线：
  地址线：A0------A12；
  数据线：D0------D7；
  输出允许信号：#OE；
  写允许信号：#WE；
  选片信号：#CS1，CS2。
1
28
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
NC
A
12
A
7
A
6
A
5
A
4
A
3
A
2
A
1
A
0
D
0
D
1
D
2
GND
D
7
D
6
D
5
D
4
D
3
WE
CS
2
A
8
A
9
A
11
OE
A
10
CS
1
+5V
从芯片引脚图，应能看出该芯片的容量

## Slide 19: 6264的真值表
  输出允许信号：#OE；
  写允许信号：#WE；
  选片信号：#CS1，CS2

## Slide 20: 6264的工作过程
对内存的读/写是对内存单元的访问
首先需要确定内存单元的地址

## Slide 21: 6264的工作过程
写操作
  把要写入单元的地址送芯片的地址线A0-A12；
  要写入的数据送数据线
  使能片选信号
  #CS1=0，CS2=1
  使能#WE=0

## Slide 22: 6264的工作过程
读操作
  送出带读出单元的地址；
  使能片选信号#CS1=0，CS2=1；
  使能读允许信号#OE=0, #WE=1，

## Slide 23: 任何一个内存单元地址在逻辑上都包括： 段基地址+偏移地址
任何一个内存单元地址在物理上都一定处于某个芯片上
面向程序员
内存单元在程序中的地址：段基地址+偏移地址
面向物理芯片
内存单元在芯片上的地址：芯片地址+片内地址

## Slide 24: 6264芯片与系统的连接
存储器芯片与系统的连接分为两部分：
确定要访问的存储芯片
  系统中可能存在多片存储器芯片，要访问的单元只能存在于某一片芯片上。
找到芯片后，寻找该芯片上要访问的单元。
  6264芯片上有8K个单元，每个单元在该芯片上有惟一的13位地址码。
  每片6264芯片上第一个单元在该芯片上的地址：0
  每片6264芯片上最后一个单元在该芯片上的地址：8191
用芯片的13位地址码A0-A12寻址片内的每个单元

## Slide 25: 6264与系统的连接框架图
D0~D7
A0
A12
•
•
•
WE
OE
CS1
CS2
•
•
•
译码
电路
A0
A12
MEMW
MEMR
D0~D7
SRAM 6264
8088总线
+5V
┇
选中该芯片，使其处于工作状态
高位地址信号

## Slide 26: 存储单元编址
00
11
00
00
11
11
00
00
01
01
10
10
低位地址（片内地址）
高位地址（片选地址）

## Slide 27: 6264芯片的编址
片首地址
A19
A12
A0
A19
A12
A0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X X X X X X X
X X X X X X X
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
片尾地址
芯片上所有的单元具有相同的高位地址（片选地址）
从片首地址到片尾地址，构成芯片在内存空间中占有的地址范围

## Slide 28: 74LS138译码器
G1
G2A
G2B
C
B
A
Y0
Y7
•
•
•
•
主要引脚及功能
使 能 端 | 输 入 端 | 输 出 端
G1 #G2A #G2B | C B A | #Y0 #Y1 #Y2 #Y3 #Y4 #Y5 #Y6 #Y7
 1 1 0   1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 |       0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0
1
0
0
1
0
0
Y4
要使74LS138译码器正常工作，3个使能端必须同时有效

## Slide 29: 存储器编址
00
11
00
00
11
11
00
00
01
01
10
10
CS
0
0
译码器
1
CS
CS
1

## Slide 30: 译码电路
将输入的一组高位地址信号通过变换，产生一个有效的输出信号，用于选中某一个存储器芯片，从而确定了该存储器芯片在内存中的地址范围。
将输入的一组二进制编码变换为一个特定的输出信号。

## Slide 31: 译码方式
全地址译码
部分地址译码

## Slide 32: 全地址译码
用全部的高位地址信号作为译码信号，使得存储器芯片的每一个单元都占据一个唯一的内存地址。

## Slide 33: 全地址译码例
A19
A18
A17
A16
A15
A14
A13
&
1
CS1
1
SRAM 6264
CS2
+5V
0
1
1
1
1
0
0
0
当输入端有任意一位状态翻转，则输出状态亦翻转

## Slide 34: 6264芯片全地址译码例
片首地址
A19
A12
A0
A19
A12
A0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
片尾地址
该6264芯片的地址范围 = F0000H～F1FFFH

## Slide 35: 全地址译码例
例：
  已知某SRAM 6264芯片在内存中的地址为：3E000H～3FFFFH。试画出将该芯片连接到系统的译码电路。
设计步骤：
  写出地址范围的二进制表示；
  确定各高位地址状态；
  设计译码器。
片首地址
A19
A12
A0
A19
A12
A0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 1 1 1
0 0 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
片尾地址

## Slide 36: 全地址译码例
A19
A18
A17
A16
A15
A14
A13
&
1
CS1
高位地址：0011111
SRAM 6264
CS2
+5V
0
0
1
1
1
1
1
0

## Slide 37: 全地址译码
当且仅当每位高位地址都具有确定状态时，译码电路输出低电平（0电位）
全部高位地址都参与译码
仅当对CPU访问存储器时，译码电路才能工作。故：
读/写控制信号必须作为译码电路输入信号。

## Slide 38: 全地址译码例
A19
A18
A17
A16
A15
A14
A13
&
1
CS1
高位地址：0011111
SRAM 6264
CS2
+5V
0
#MEMR
#MEMW
&
0
1
1
1
1
1
0
当系统访问存储器时，#MEMR=0或#MEMW=0；
当系统不访问存储器时，#MEMR=#MEMW=1；

## Slide 39: 部分地址译码
用部分高位地址信号（而不是全部）作为译码 信号，使得被选中存储器芯片占有几组不同的地址范围。

## Slide 40: 部分地址译码例
两组地址： F0000H — F1FFFH，B0000H — B1FFFH
A19
A17
A16
A15
A14
A13
&
1
6264
CS1
1
1
1
0
0
0
高位地址： 1×11000
1011000，
1111000

## Slide 41: 例：
用SRAM 6264芯片构成容量为32KB的存储器。要求存储器的地址范围为：
  20000H～27FFFH
分析：
  利用SRAM 6264构造一个32KB的存储器，需要4片芯片。
用基本逻辑门电路设计？

## Slide 42: 用基本逻辑门设计
更好的方法？

## Slide 43: 74LS138译码器
73LS138：
  3输入8输出的专用译码器
可以同时控制8片芯片；
使在任一时刻，其所连接的8片芯片只有1片被选中。

## Slide 44: 74LS138译码器
G1
G2A
G2B
C
B
A
Y0
Y7
•
•
•
•
主要引脚及功能
使 能 端 | 输 入 端 | 输 出 端
G1 #G2A #G2B | C B A | #Y0 #Y1 #Y2 #Y3 #Y4 #Y5 #Y6 #Y7
 1 1 0   1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 |       0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0
1
0
0
1
0
0
Y4
要使74LS138译码器正常工作，3个使能端必须同时有效

## Slide 45: 74LS138译码器
译码器主要功能：
根据输入的不同编码组合，确保其控制的各电路（芯片）在任一时刻只有一路（1个芯片）处于工作状态。
1
0
0
G1
G2A
G2B
C
B
A
Y0
Y7
•
•
•
•
1
0
0
Y6
Y4
1

## Slide 46: 利用74LS138专用译码器设计地址范围：20000H～27FFFH的32KB存储器（用SRAM 6264）
高位地址：
  首：0010 000
  尾：0010 011
A19
A13
MEMR
MEMW
A19
A18
A14
A13
芯片1
芯片2
A15
≥1
&
1
G1
G2A
G2B
C
B
A
Y2
Y3
74LS138
Y0
Y1
芯片3
芯片4
A16
A17
应确保读/写信号作为译码电路输入信号

## Slide 47: 译码电路小结
当仅需要将一片存储器芯片连接到系统中时，只需要简单的译码电路。
  根据设定地址确定电路设计，由基本逻辑门实现
  此时高位地址为一个确定值
当系统中的存储器由多片存储器芯片构成时：
  此时高位地址为一个地址范围
为简化设计，可借助专用译码器

## Slide 48: 2. 动态随机存取存储器DRAM
特点：
存储元主要由电容构成
需要定时刷新

## Slide 49: 典型DRAM芯片2164A
2164A：64K×1bit
以8K×8K的矩阵形式排列
  采用行地址和列地址来确定一个单元；
行列地址分时传送，共用一组地址信号线；
  地址信号线的数量仅为同等容量SRAM芯片的一半。
先送8bit行地址，
再送8bit列地址

## Slide 50: 工作原理
控制信号：
  #RAS：行地址锁定
  #CAS：列地址锁定
  #WE：写允许信号
数据读出
数据写入
数据刷新

## Slide 51: 工作原理
数据读出
数据写入
刷新
  将存放于每位中的信息读出再照原样写入原单元的过程.
工作时序

## Slide 52: 2164A在系统中的连接
与系统连接图
存储电路内部总线
8088
系统

## Slide 53: 2164A在系统中的连接
DRAM 2164A与系统连接的几点说明：
  芯片上的每个单元中只存放1位二进制码，每字节数据分别存放在8片芯片中；
  系统的每一次访存操作需同时访问8片2164A芯片，该8片芯片必须具有完全相同的地址；
  芯片的地址选择是按行、列分时传送，由系统的低8位送出行地址，高8位送出列地址。
结论：
  每8片2164A构成一个存储体（单独一片则无意义）；
  每个存储体内的所有芯片具有相同的地址（片内地址），应同时被选中，仅有数据信号由各片分别引出。

## Slide 54: 三、ROM存储器设计

## Slide 55: 1. EPROM
特点：
  掉电后内容不丢失
  可多次编程写入
  内容的擦除需用紫外线擦除器
所有ROM型芯片的特点
所有可读写ROM的特点
EPROM的特点

## Slide 56: EPROM 2764芯片
8K×8bit芯片
地址信号：A0 —— A12
数据信号：D0 —— D7
输出信号：#OE
片选信号：#CE
编程脉冲输入：#PGM
其引脚与SRAM 6264完全兼容.

## Slide 57: 2764的工作方式
数据读出
  可在线随机读取
编程写入
  不可在线写操作；
  需专用编程写操作环境。在编程写脉冲控制下完成写操作（每一个写脉冲写入1字节数据）
擦除
  紫外光擦除

## Slide 58
EPROM芯片因其较高的稳定性，常用作程序存储器，存放相应的控制程序。
RAM芯片则因其便利性，常用作数据存储器，存放操作的数据。

## Slide 59: EPROM 2764的应用
2764与系统的连接
EPROM一旦接入系统，只能读操作

## Slide 60: 2. EEPROM
掉电后内容不丢失
可多次编程写入
可在系统上直接编程写入和擦除
所有ROM型芯片的特点
所有可读写ROM的特点
EEPROM的特点

## Slide 61: 工作方式
数据读出
编程写入
擦除
字节写入：每一次BUSY正脉冲写入1字节
自动页写入：每一次BUSY正脉冲写入32B
字节擦除：一次擦除一个字节
片擦除：一次擦除整片

## Slide 62: 典型EEPROM芯片____98C64A
8K×8bit芯片；
13根地址线（A0 —— A12）；
8位数据线（D0 —— D7）；
输出允许信号（#OE）；
写允许信号（#WE）；
选片信号（#CE）；
状态输出端（READY / #BUSY）。

## Slide 63: EEPROM的应用
可通过程序实现对芯片的读写；
仅当READY /#BUSY=1时才能进行“写”操作
“写”操作的方法：
  根据参数定时写入
  通过判断READY /#BUSY端的状态进行写入
    仅当该端为高电平时才可写入下一个字节。

## Slide 64: 3. Flash
特点：
通过向内部控制寄存器写入命令的方法来控制芯片的工作方式。
与SRAM的区别：
  在进行写入和擦除操作时需要12V编程电压
与普通EEPROM的区别：
  通过读状态寄存器的内容确定是否可继续写入
  通过写命令字的方式控制其处于何种工作方式。
属于EEPROM类型芯片

## Slide 65: 工作方式
数据读出
编程写入：
擦 除
读单元内容
读内部状态寄存器内容
读芯片的厂家及器件标记
数据写入，写软件保护
字节擦除，块擦除，片擦除
擦除挂起

## Slide 66: 28F400闪速存储器与8088接口示例

## Slide 67: ROM存储器接口设计例
利用2片EEPROM 98C64A芯片构成16KB的半导体存储器，其地址范围为68000H～6BFFFH。画出存储器与8088系统总线的连接图（暂不考虑连接READY/BUSY#信号的I/O接口的地址译码）。编写程序，采用定时写入方式，将16K单元全部清零。
题目分析：
  由给定条件可得出高位地址：0110100----0110101
  可利用74LS138译码器设计译码电路

## Slide 69: 四、半导体存储器扩展技术

## Slide 70: 1. 存储器扩展
用多片存储芯片构成一个需要的内存空间；
各存储器芯片在整个内存中占据不同的地址范围；
任一时刻仅有一片（或一组）被选中。

## Slide 71: 2. 存储器扩展方法
位扩展
字扩展
字位扩展
扩展字长
扩展单元数
既扩展字长也扩展单元数

## Slide 72: 位扩展
构成内存的存储器芯片的字长小于内存单元的字长时——需进行位扩展。
位扩展：每单元字长的扩展。

## Slide 73: 位扩展例
用8片2164A芯片构成64KB存储器
LS158
A0~A7
A8~A15
2164A
2164A
2164A
DB
片内地址
D7
D6
D1
0000H
FFFFH
.…
行地址
列地址

## Slide 74: 2164A的位扩展连接
与系统连接图
8088
系统

## Slide 75: 位扩展方法：
位扩展的连线特点：
  将每片的地址线、控制线并联，数据线分别引出。
效果：
  存储器的单元数不变，位数增加。
位扩展：确保所有芯片具有完全相同的地址范围，同时被选中或不选中

## Slide 76: 字扩展
地址空间的扩展
  地址空间的扩展
  芯片每个单元中的字长满足，但单元数不满足。
字扩展：确保所有芯片具有完全不同的地址范围
扩展原则：
  每个芯片的地址线、数据线、控制线并联。
  片选端分别引出，以使每个芯片有不同的地址范围。

## Slide 77
A0～A10
DB
AB
D0～D7
A0~A10
R/W
CS
2K×8
D0～D7
A0～A10
2K×8
D0～D7
D0～D7
A0~A10
CS
译码器
Y0
Y1
高位地址
R/W
字扩展示意图

## Slide 78: 字位扩展
单元数及每单元字长均不满足要求
设计过程：
  根据内存容量及芯片容量确定所需存储芯片数；
  进行位扩展以满足字长要求；
  进行字扩展以满足容量要求。

## Slide 79: 字位扩展例
例：
  用32Kb芯片构成256KB的内存。
设计步骤：
  首先进行位扩展：
    用8片芯片构成32KB存储体
    利用A0~A14寻址存储体内32K个单元
    所有控制信号线和地址信号线并联引出
  再进行字扩展：
    用8个32KB存储体构成256KB存储器
    寻址8个存储体，至少需要3位高位地址信号

## Slide 80: 字位扩展例
8个存储体

## Slide 81: 五、计算机中的内存管理

## Slide 82: 关于微机中的存储系统。。。
通用寄存器
高 速 缓 存
主 内 存
联 机 外 存
脱 机 外 存
速度越来越快
容量越来越低
自底向上
微机中的存储器层次结构

## Slide 83: 1. 微机中的存储器系统
微型机中的存储器总体上包括：内存和外存
 | 内 存 | 外 存
速度 | 快 | 慢
容量 | 小 | 大
单位容量价格 | 高 | 低
制造材料 | 半导体 | 磁性材料
内存和外存在工作速度、容量、价格、制造材料等各方面都不相同。

## Slide 84: 存储系统
将两个或两个以上速度、容量和价格各不相同的存储器用硬件、软件或软硬件相结合的方法连接起来，使整个系统的存储速度接近最快的存储器，容量接近最大的存储器，价格接近于最便宜的存储器。
微型计算机中的存储系统主要有：
  Cache存储器系统
  虚拟存储器系统
高速缓冲存储器

## Slide 85: Cache存储系统
由硬件系统管理；
主要设计目标：提高内存访问速度。
虚拟存储系统
由操作系统+硬件管理；
主要设计目标：扩大存储容量。
虚拟存储器
内存
外存
硬件负责地址变换

## Slide 86: 2. 高速缓冲存储器（Cache)
了解：
Cache的基本概念；
Cache存储器系统基本工作原理；
命中率
Cache的读、写操作。

## Slide 87: 1）Cache的基本概念
设置Cache的理由：
  CPU与主存之间在执行速度上存在较大差异；
  高速存储器芯片的价格较高；
设置Cache的条件：
  程序的局部性原理
    时间局部性：
      最近的访问项可能在不久的将来再次被访问
    空间局部性：
      一个进程所访问的各项，其地址彼此很接近

## Slide 88: 2）Cache存储系统
Cache存储系统由高速缓冲存储器（Cache）和主内存构成，由硬件系统负责管理。
  对程序员透明
主要设计目标：提高CPU访问内存的存取速度。
Cache
主存储器
对原本存在的事物，从某个角度看上去不存在
Cache
主内存
CPU
命中
不命中
微机中的内存

## Slide 89: 存储系统的基本原理
若访问的信息在Cache中，则“命中”；
若不在，则根据一定的规则，将主内存中的一块信息调入Cache；
若Cache中已无空间，则按一定算法将相关内容调回到主内存。
CPU
…
主内存
Cache
访问
实现：速度接近快的存储器，容量接近大的存储，价格接近便宜的存储器
能够实现调度的主要理由：
程序的局部性原理
映射
将Cache和主内存都分为大小相同的若干个存储块。Cache的“块”数远小于主存的块数。初始情况下，Cache中无内容。
映像：将内存对应块的地址和其中的数据“调入”到Cache某块中

## Slide 90: 3）Cache的读写操作
读操作
写操作
贯穿读出式
旁路读出式
写穿式
回写式

## Slide 91: 贯穿读出式
CPU
Cache
主存
CPU对主存的所有数据请求都首先送到Cache，在Cache中查找。
若命中，将数据送出；如果不命中，则将数据请求传给主存。

## Slide 92: 旁路读出式
CPU向Cache和主存同时发出数据请求。
命中，则Cache将数据回送给CPU，并同时中断CPU对主 存的请求；
若不命中，则Cache不做任何动作，由CPU直接访问主存
CPU
Cache
主存

## Slide 93: 写穿式
从CPU发出的写信号送Cache的同时也写入主存。
CPU
Cache
主存

## Slide 94: 回写式（写更新）
数据一般只写到Cache，当Cache中的数据被再次更新时，将原更新的数据写入主存相应单元，并接受新的数据。
CPU
Cache
主存
更新
写入

## Slide 95: Cache的分级体系结构
系统中的二级Cache
CPU
L1 Cache
L2 Cache
速度和存储容量兼备
提高存取速度
主 存
提供存储容量

## Slide 96: 本章应会的：
基本概念：
  不同半导体存储器的特点及应用场合
  Cache的基本概念
系统设计：
  译码电路设计
    译码电路及其他控制信号
  半导体存储器系统设计（存储器扩展技术）
    SRAM存储器系统设计（软、硬件设计）
    EPROM和EEPROM与系统的连接及其读操作或读、写操作
能够设计出所需要的内存储器
谢谢!