## Slide 1
第6章
输入输出技术

## Slide 2: 第6章 输入输出技术应知应会的主要内容
基本概念
  I/O接口和端口
  端口的编址方式
简单接口芯片及其应用
基本输入输出方法
中断的基本概念及工作过程
在线学习内容

## Slide 3: 一、在线学习内容要点串讲

## Slide 4: 1、I/O信息传输中的I/O端口
CPU
数据端口
状态端口
控制端口
外设
I/O接口
DB
外设状态信息
控制命令
状态信息反映外设当前状态，由外设通过状态端口经数据总线输入系统；
控制信息由系统经控制端口输出到外设
数据信息总体为双向传送

## Slide 5: 2、总线信号回顾
8088
总
线
A19-A0
A15-A0
#MEMR、#MEMW
#IOR、#IOW
存储器
输入/输出
#RD
#WR
IO/#M
  IO/#M=1时，访问接口

## Slide 6: 3、I/0端口编址
计算机系统中包含各类不同功能的接口电路。
每个接口中含1个或多个端口。
端口编址：为确保CPU能够访问到每个不同的端口
寻址端口的方法：
  先找到端口所在的接口电路芯片
  在该芯片上找到具体访问的端口
片选
片内寻址
┅
┅
┅
┅
接口1
接口2
接口N
端口1
端口2
端口m
端口1
端口1
端口2
端口2
端口m
端口m
端口地址
每个端口地址=片选地址（高位地址）+片内地址

## Slide 7: 选中芯片
I/O地址译码的输入信号：
  高位地址信号, #IOR，#IOW
8088/8086系统最多可寻址64K(65536)个I/O端口
每个接口电路中可以有1个或多个端口
  当接口只有一个端口时：无片内地址，全部16位地址信号均为高位地址，译码输出直接选择该端口；
  当接口具有多个端口时：则16位地址线的高位参与译码（决定接口的基地址），低位用于确定要访问哪一个端口。
由于端口资源丰富，端口地址译码常采用部分地址译码
仅用地址信号的A0～A15 寻址端口
地址译码

## Slide 8: I/O地址译码例
某外设接口有4个端口，地址为2F0H——2F3H，由A15～A2译码得到，而A1、A0用来区分接口中的4个端口。试画该接口与系统的连接图。
地址范围：
  × × × × 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0
  × × × × 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1
片内地址
任意状态，表示不参与译码

## Slide 9: I/O地址译码例
译码电路图：
≥ 1
A11
A10
A8
A3
A2
A9
A7
A4
┇
&
CE
A1
A0
接口芯片
IOR
IOW
&
必须作为译码电路输入
未给出的地址信号你参与译码

## Slide 10: 二、简单接口电路
简单：
  不能通过软件改变其输入输出工作方式
  接口电路内部功能简单，通常仅有驱动功能，不含独立端口。
无片内地址。选择接口，即选择端口

## Slide 11: 接口的类型及特点
按传输信息的方向分类：
  输入接口
  输出接口
按传输信息的类型分类：
  数字接口
  模拟接口
按传输信息的方式分类：
  并行接口
  串行接口

## Slide 12: 输入和输出接口应具备的必要条件
输入接口必须对数据具有控制能力
  常用三态门实现
输出接口必须对数据具有锁存能力
  常用锁存器实现
X
Y
C
D
CP
Q
Q
若C=0，则：X=Y
X
Y
C
三态门有锁存能力吗 ？

## Slide 13
三态门和锁存器作为接口时
片选端=
CPU
数据
状态
控制
外设
I/O接口
DB
状态信息
控制命令
CS

## Slide 14: 三态门接口
X
Y
C
X
Y
C
CS
锁存器接口
D
CP
Q
Q
#CS
CS

## Slide 15: 2. 三态门接口
特点：
  具有数据的控制能力，不具备数据的锁存能力
典型三态门接口芯片：74LS244
  含8个三态门的集成电路芯片
  在外设具有数据保持能力时用来输入接口
只能做输入口

## Slide 16
74LS244应用例
编写程序判断图中的开关的状态

## Slide 17: 3. 锁存器接口
特点：
  具有对数据的锁存能力
典型锁存器接口芯片：74LS273
  8D触发器，不具备数据的控制能力
锁存器接口74LS373
  含三态的8D触发器，具有对数据的控制能力
只能做输出口
既可以做输入接口，也可以做输出接口

## Slide 18: I/O接口综合应用例
根据开关状态在7段数码管上显示数字或符号
设输出接口的地址为F0H
设输入接口地址为F1H
当开关的状态分别为0000～1111时，在7段数码管上对应显示’0’～’F’
由图的连接方式，可以得出显示输出字符的编码

## Slide 19
O0 I0
O1 I1
O2 I2
O3 I3
E1
K0～K3
+5V
G
G2A
G2B
C
B
A
≥1
74LS244
D0 Q0
| Q1
D7 Q2
Q3
Q4
CP Q5
Q6
Q7
a
b
c
d
e
f
g
DP
7406
反相器
74LS273
Rx8
≥1
74LS138
D0～D7
IOW
IOR
Y0
Y1
F0H = 1111 0000
F1H = 1111 0001
&
A6～A4
A3
A2
A1
A0
D0
D1
D2
D3
译码器
A7
A0
1

## Slide 20
符号 | 形状 | 7段码 .gfedcba | 符号 | 形状 | 7段码 .gfedcba
’0’ |  | 00111111 | ’8’ |  | 01111111
’1’ |  | 00000110 | ’9’ |  | 01100111
’2’ |  | 01011011 | ’A’ |  | 01110111
’3’ |  | 01001111 | ’B’ |  | 01111100
’4’ |  | 01100110 | ’C’ |  | 00111001
’5’ |  | 01101101 | ’D’ |  | 01011110
’6’ |  | 01111101 | ’E’ |  | 01111001
’7’ |  | 00000111 | ’F’ |  | 01110001

## Slide 21: I/O接口综合应用例 —— 程序段
……
Seg7 DB
3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,67H,77H,7CH,39H,5EH,79H,71H
……
LEA BX, Seg7
MOV AH, 0
GO: IN AL, 0F1H
AND AL, 0FH
MOV SI, AX
MOV AL, ［BX+SI］
OUT 0F0H, AL
JMP GO

## Slide 22: I/O地址译码
存储器接口地址译码
区别
&

## Slide 23: I/O地址译码与存储器接口地址译码电路的主要区别
存储器接口通常为全地址译码；I/O接口通常采用部分地址译码
寻址存储器需20位地址信号；寻址端口最多为16位地址信号。
访问存储器使用#MEMR、#MEMW；访问接口使用#IOR、#IOW
MOV指令会使总线的#MEMR或#MEMW有效
OUT指令将使总线的#IOW信号有效，IN指令将使总线的#IOR信号有效。

## Slide 24: 三、基本输入/输出方法

## Slide 25: 基本输入/输出方法
  无条件传送
  查询式传送
  中断方式传送
  直接存储器存取(DMA)
程序控制方式

## Slide 26: 1. 无条件传送
要求外设总是处于准备好状态
优点：
  软件及接口硬件简单
缺点：
  只适用于简单外设，适应范围较窄

## Slide 27
D
CP
Q
D0
D1
输出口地址38F3H
输入口地址38F0H
+5V
1
读取开关的状态；
当开关闭合时，输出编码使发光二极管亮。
无条件传送例

## Slide 28: 无条件传送例
L0：MOV DX, 38F0H
L1：IN AL, DX
AND AL, 1
JNZ L1
MOV DX, 38F3H
MOV AL, 2
OUT DX, AL
JMP L0
HLT
#Y3
#Y0

## Slide 29: 2. 查询工作方式
仅当条件满足时才能进行数据传送；
每满足一次条件只能进行一次数据传送。
适用场合：
  外设并不总是准备好
  对传送速率和效率要求不高
工作条件：
  外设应提供设备状态信息
  接口应具备状态端口

## Slide 30
READY?
进行一次
数据交换
读入并测试外设状态
Y
N
传送完？
Y
结 束
N
每满足一次条件只能进行一次数据传送
开 始
查询工作方式控制流程

## Slide 31
超时?
READY?
与外设进
行数据交换
超时错
读入并测试外设状态
Y
N
Y
N
传送完？
防止死循环
复位计时器
N
Y
结 束
N

## Slide 32: 查询工作方式例
外设状态端口地址为03FBH，第5位(bit5)为状态标志（=1忙，=0准备好）
外设数据端口地址为03F8H，写入数据会使状态标志置1 ；外设把数据读走后又把它置0。
试画出其电路图，并将DATA下100B数据输出。

## Slide 33: 查询工作方式例
题目分析:
  外设有1位状态位，需要通过输入接口将状态信息输入系统；
    可选择一个三态门或74LS244接口
  数据需由系统输出，需要通过输出接口
    可选择74LS273接口
  输入接口地址= 03FBH，bit5=1表示“忙”；
  输出接口地址=03F8H
  待输出数据在内存中的首地址=DATA；
  待输出数据块大小=100B

## Slide 34
状态端口
D5
D7-D0
A9
|
A3
≥1
&
A15
|
A10
≥1
3F8H
A2
A1
A0
G
G2A
G2B
C
B
A
74LS138
Y0
≥1
D7-D0
CP
Q7
Q6
Q5
Q4
Q3
Q2
Q1
Q0
74LS273
外设
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
BUSY
Y3
3FBH
IOW
IOR
状态端口地址：0000 0011 1111 1011
数据端口地址：0000 0011 1111 1000

## Slide 35
LEA SI,DATA
MOV CX,100
AGAIN : MOV DX,03FBH
WAITT：IN AL,DX
TEST AL,20H
JNZ WAITT
MOV DX,03F8H
MOV AL，[SI]
OUT DX，AL
INC SI
LOOP AGAIN
HLT
读状态
进行一次传送
Bit5=1?
传送完否?
修改地址指针
初始化
Y
N
N
Y
结 束
控制程序

## Slide 36: 查询工作方式
优点：
  软硬件比较简单
缺点：
  CPU效率低，数据传送的实时性差，速度较慢

## Slide 37: 3. 中断控制方式
特点：
  外设在需要时向CPU提出请求，CPU再去为它服务。服务结束后或在外设不需要时，CPU可执行自己的程序。
优点：
  CPU效率高，实时性好，速度快。
缺点：
  程序编制相对较为复杂。

## Slide 38: 以上三种I/O方式的共性
信息的传送均需通过CPU
软件：
  外设与内存之间的数据传送是通过CPU执行程序来完成的（PIO方式）；
硬件：
  I/O接口和存储器的读写控制信号、地址信号都是由CPU发出的。
缺点：
  程序的执行速度限定了传送的最大速度
CPU
MEM
I/O
DMA方式

## Slide 39: 4. DMA控制方式
外设直接与存储器进行数据交换 ，CPU不再担当数据传输的控制者
信息通过总线传输，实现“直接存储器访问”，需要实现对总线的控制（地址信号、控制信号、数据传输）
CPU放弃总线控制权
总线由DMA控制器（DMAC）

## Slide 40: DMA控制方式
DMAC
外设
接口
CPU
QRD
MEM
DACK
HOLD
HLDA
…
BUS
控制信号
地址信号

## Slide 41: DMA控制方式的工作过程
外设向DMA控制器发出“DMA传送请求”信号DRQ；
DMA控制器收到请求后，向CPU发出“总线请求”信号HOLD；
CPU在完成当前总线周期后会立即发出HLDA信号，对HOLD信号进行响应；
DMA控制器收到HLDA信号后，就开始控制总线，并向外设发出DMA响应信号DACK。
主要特点：
数据传输由DMA硬件控制，实现内存和外设间的直接数据交换，传输速率高。
控制复杂，硬件成本相对较高。

## Slide 42: 基本输入输出方法小结
无条件传送
查询方式
中断控制
DMA
适用于中速设备。
主要优势：外设实时性好，CPU效率
适用于高速设备。
主要优势：效率高，硬件实现
适用于简单、随时“准备好”设备
适用于简单、低速、具有状态输出的设备

## Slide 43: 四、中断技术

## Slide 44: 1. 中断的基本概念
中断：
  CPU执行程序时，由于发生了某种随机的事件(外部或内部)，引起CPU暂时中断正在运行的程序，转去执行一段特殊的服务程序，以处理该事件，该事件处理完后又返回被中断的程序继续执行，这一过程称为中断。
中断源
中断服务（处理）子程序

## Slide 45: 引入中断的原因
提高对外设请求的响应实时性。
提高CPU效率
  避免了CPU不断检测外设状态的过程

## Slide 46: 中断类型
根据中断请求的来源分为：
内部中断
外部中断
异常中断
软件中断
可屏蔽中断
非屏蔽中断
异常事件引起
中断指令引起
INTR中断
NMI中断

## Slide 47: 2. 外部可屏蔽中断响应的一般过程
中断请求
中断源识别及中断判优
中断响应
中断处理（服务）
中断返回

## Slide 48: 中断请求
中断请求信号应保持到中断被处理为止；
CPU响应中断后，中断请求信号应及时撤销。
中断请求信号：INTR
中断响应信号：#INTA

## Slide 49: 中断源识别
当有多个中断源同时提出请求时，需要确定首先响应哪一个中断源
  优先级法则
    低优先级的中断程序允许被高优先级的中断源所中断
  排队法则
    先来先响应
软件判优
  由软件来安排各中断源的优先级别
硬件判优
  各中断源提供中断类型码，利用中断控制器来安排各中断源的优先级别。

## Slide 50: 中断响应
向中断源发出#INTA中断响应信号；
关中断
保护硬件现场
  将FLAGS压入堆栈
保护断点
  将CS、IP压入堆栈
获得中断服务程序入口地址
由硬件系统完成
确保在进入中断处理程序之前，不能响应其它中断
中断响应：
保护FLAGS、CS、IP
找入口地址

## Slide 51: 中断处理
执行中断服务子程序
中断服务子程序的特点：
  为“远过程”
  用IRET指令返回

## Slide 52: 中断服务子程序完成的工作
关中断，保护现场，保护断点，找入口地址
保护软件现场（参数）
开中断（STI）
中断处理
关中断（CLI）
恢复现场
中断返回

## Slide 53: 中断返回
执行IRET指令，使IP、CS和FLAGS从堆栈弹出
恢复断点和硬件现场

## Slide 54: 中断处理过程
①中断请求。请求信号应保持到本次中断被响应
②中断源识别与判优。通过中断类型码区分
③中断响应。硬件系统完成
④中断处理。软件系统完成
⑤中断返回。硬件系统完成

## Slide 55: 3. 8088/8086中断系统
内部中断
外部中断
异常中断
软件中断
非屏蔽中断
可屏蔽中断
256个中断源
除法错中断
溢出中断
单步中断
…

## Slide 56
NMI
INTR
中断逻辑
软件中断指令
溢出中断
除法错
单步中断
非屏蔽中断请求
中断控
制器
8259A
PIC
  8086/8088CPU内部逻辑
断点中断
  可
  屏
  蔽
  中
  断
  请
  求
n
4
3
0
1
2
8086/8088中断源类型：

## Slide 57: 4. 中断向量表
┇
┇
00000H
003FFH
1KB
数据段

## Slide 58: 中断向量表
存放各类中断的中断服务程序的入口地址
每个入口占用4 Bytes，其中：
  低地址字单元中存放入口的偏移地址，高地址字单元中存放入口的段基址；
表的地址位于内存的00000H～003FFH，大小为1KB，共256个入口。
例：执行指令： INT 21H
11H
20H
00H
90H
┇
┇
向量表
存放中断向量的地址=21H×4
=0084H
0084H
执行INT 21H指令、进入中断处理程序后：
9000H
CS=
2011H
IP=

## Slide 59: 5. 现代微机中的中断技术
异常中断（Exception）
  失效中断：某条指令在被执行前检测到异常而产生中断。
  陷阱中断：主要是指处理机和内存内部产生的中断。如用户自定义的中断指令INT n
  中止：因异常发生后无法确定造成异常指令的实际位置，如硬件错误或系统表格中的错误值所造成的异常。此时原来的程序已无法继续执行，故中断服务程序往往重新启动操作系统。
中断描述符表（Interrupt Descriptor Table，IDT）
  含若干描述项，每个描述项占8字节，包括2字节的选择器，4字节的偏移量。这6字节共同决定了中断服务程序的人口地址，其余2字节存放类型值等说明信息。

## Slide 60: 五、可编程中断控制器8259A

## Slide 61: 可编程中断控制器8259A
可编程中断控制器：
  Programmable Interrupt Controller（ PIC ）
主要功能：
  可对8个中断源实现优先级控制
  可扩展至对64个中断源实现优先级控制
  可编程设置不同工作方式
  根据中断源向CPU提供不同的中断类型码

## Slide 62: 1. 主要引线及内部结构
D0－D7：数据信号
#WR：写允许
#RD：读允许
#CS：片选信号
A0：内部寄存器的选择信号与#CS、#WR、#RD信号相配合，对不同的内部寄存器进行读写.
INT：中断请求；
#INTA：中断响应
CAS0～CAS2：级联控制
#SP/#EN：双功能控制
IR0---IR7：中断请求输入

## Slide 63: 内部结构

## Slide 64: 内部结构
中断请求寄存器IRR
  保存从IR0～IR7输入的中断请求信号，=1表示对应的IRi有中断请求
中断服务寄存器ISR
  记录正在被服务的中断源，=1表示对应的中断请求正在被服务
中断屏蔽寄存器IMR
  存放中断屏蔽字，=1表示对应的中断请求将被屏蔽
中断判优电路
  判定中断请求的优先权高低；并确定是否将中断请求发送给CPU；中断被响应或中断结束时，确定ISR的哪一位应被置位或被复位。
  总线缓冲器、读写控制、级联控制、中断控制逻辑。

## Slide 65: 2. 工作过程
8259A对中断请求的处理过程为：
  当某IRi有效时，IRR相应位置1
  若有效的IRi未被屏蔽，则向CPU发出中断请求
  检测到第1个INTA#信号后，置ISRi=1，IRRi=0
  检测到第2个INTA#信号后，把ISRi=1中最高优先级的中断类型码放到DB上
  若工作在AEOI方式，在第2个INTA#结束时，使ISRi复位；否则由CPU发出EOI命令使ISRi复位

## Slide 66: 3. 工作方式
中断优先方式与中断嵌套
中断结束处理方式
中断源屏蔽方式
中断触发方式
级联方式

## Slide 67: 1）中断优先方式与中断嵌套
中断优先方式：两类优先级控制方式：固定优先级和循环优先级
固定优先级方式
  所有中断请求IRi的中断优先级固定不变
  优先级排列顺序可编程改变
  加电后8259A的默认方式，默认优先级顺序从高到低为IR0～IR7
IR7
IR6
IR5
IR4
IR3
IR2
IR1
IR0
7
6
5
4
3
2
1
0
3
2
1
0
7
6
5
4
最低级
最高级
最高级
最低级
优先级
IR7
IR6
IR5
IR4
IR3
IR2
IR1
IR0
默认优先级
优先级可编程改变

## Slide 68: 中断优先方式与中断嵌套（续）
循环优先级方式
  中断源轮流处于最高优先级，即自动中断优先级循环
  初始优先级顺序可用编程改变
  某中断请求IRi被处理后，其优先级别自动降为最低，原来比它低一级的中断上升为最高级
IR7
IR6
IR5
IR4
IR3
IR2
IR1
IR0
7
6
5
4
3
2
1
0
2
1
0
7
6
5
4
3
最低级
最高级
最高级
最低级
ISR内容
IR7
IR6
IR5
IR4
IR3
IR2
IR1
IR0
IR4的服务结束以前
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
IR4的服务结束以后
ISRi

## Slide 69: 中断优先方式与中断嵌套（续）
中断嵌套方式
  在中断处理过程中允许被更高优先级的事件所中断称为中断嵌套。8259A有两种中断嵌套方式：
    普通全嵌套方式（默认方式）
    一中断正被处理时，只有更高优先级的事件可以打断当前的中断处理过程而被服务。
    特殊全嵌套方式
    一中断正被处理时，允许同级或更高优先级的事件可以打断当前的中断处理过程而被服务。
    注: 特殊全嵌套仅用于多个8259A级连时的主8259A，而不能用于从属8259A或单8259A系统。

## Slide 70
D
主8259A
IR0
IR1
IR2
IR3
IR4
IR5
IR6
IR7
一般嵌套方式：
从片的INT被主片封锁，故更高级别的IR0-IR2中断也无法得到响应
特殊嵌套方式：
因主片不封锁从片的INT，故级别高的IR0-IR2中断可以得到响应。(但IR3-IR7仍被本从片封锁)
C
假定IR3的中断正在获得服务
一般嵌套方式：IR4的中断被服务时，这些中断将被封锁。
B
特殊嵌套方式：IR4的中断被服务时，只封锁IR5-IR7。
A
INT
E
从8259A
INT
IR0
IR1
IR2
IR3
IR4
IR5
IR6
IR7
一般全嵌套方式与特殊全嵌套方式的区别
去CPU

## Slide 71: 2）中断结束处理方式
当某一IRi中断被服务时，ISR中的相应位ISRi=1。当服务结束后，则必须清零该ISRi位。
  将ISRi清零是通过向8259A发出中断结束命令（EOI命令）实现的。
三种EOI命令
  自动EOI（AEOI）——（自动EOI方式）
  非指定EOI（NSEOI）——（正常EOI方式）
  指定EOI（SEOI）——（特殊EOI方式）

## Slide 72
AEOI：在INTA-2结束时，由8259A使ISRi自动复位；
  因不保留当前正在服务的中断的状态，故AEOI不能用于中断嵌套方式
SEOI：由CPU发出一条SEOI命令，该EOI命令中指出了所要复位的ISR的位号。
  用于特殊屏蔽方式
NSEOI：由CPU发出正常EOI命令，该EOI命令使ISRi=1的位中优先级最高的那一位复位。
  用于普通全嵌套方式

## Slide 73
中断服务程序
向从PIC发EOI命令
读从PIC的ISR
全0？
向主PIC发EOI命令
Y
IRET
恢复现场
N
特殊全嵌套方式下的EOI处理
  只有当从PIC的中断全部处理完后，才能向主PIC发EOI命令。
…

## Slide 74: 3）屏蔽中断源的方式
IMR屏蔽字决定了允许或禁止某位IRi所对应的中断：IMi=1 禁止， IMi=0 允许。
特殊屏蔽方式：
  提供了允许较低优先级的中断能够得到响应的特殊手段。
  方法：假定当前正在处理IR6，先进入特殊屏蔽方式，然后设置IM6=1。这时，除IR6外的所有中断请求均能得到响应。
  特殊屏蔽方式中只能用SEOI命令结束中断。

## Slide 75: 特殊屏蔽例：
…… ; IR4中断处理程序
CLI
MOV AL，68H ; OCW3：0 1 1 0 1 0 0 0
OUT 0C0H，AL ; 设置特殊屏蔽方式
IN AL，0C2H
OR AL，10H ; 屏蔽IR4
OUT 0C2H，AL
STI
…… ; IR7请求，响应，返回
……
CLI ; 为设命令字
IN AL，0C2H ; 读出屏蔽字
AND AL，0EFH ; 清除IMR4
OUT 0C2H，AL
MOV AL，48H ; OCW3：0 1 0 0 1 0 0 0
OUT 0C0H，AL ; 取消特殊屏蔽
STI
…. ; 继续IR4中断服务
MOV AL，20H ; OCW2：0 0 1 0 0 0 0 0 (EOI)
OUT 0C0，AL
IRET

## Slide 76: 4）中断触发方式
边沿触发
  IRi出现上升沿表示有中断请求
电平触发
  IRi出现高电平表示有中断请求
在第1个#INTA结束前，IRi必须保持高电平

## Slide 77: 5）级联工作方式
单片8259A可支持8个中断源；
采用多片8259A级连，可最多支持64个中断源。n片8259A可支持7n+1个中断源；
级连时只能有一片8259A为主片，其余的均为从片；
级联所涉及的8259A引脚包括：
  CAS0-CAS2
  #SP/#EN
  IRi（i=0～7）
  INT

## Slide 78: 级连电路连接

## Slide 79: 4. 8259A的编程
8259A的控制命令分为:
  初始化命令字ICW
    ICW1～ICW4
    向8259A写入ICW的过程称为初始化编程
  操作命令字OCW
    OCW1～OCW3
    向8259A写入OCW的过程称为操作方式编程

## Slide 80: 8259A内部寄存器的寻址方法
CS# | RD# | WR# | A0 | D4 | D3 | 读写操作
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 写OCW2 写OCW3 写ICW1 写ICW2,ICW3,ICW4,OCW1(顺序写入)
 |  |  | 0 | 0 | 1 | 
 |  |  | 0 | 1 | x | 
 |  |  | 1 | x | x | 
0 | 0 | 1 | 0 1 | x | x | 读出IRR、ISR 读出IMR
需要#CS、A0、#RD、#WR和数据的D4、D3位的配合
内部寄存器的访问方法如下：

## Slide 81: 8259A的初始化顺序
注:次序不可颠倒
写ICW1
写ICW2
级连？
写ICW3
需ICW4?
写ICW4
N
N
Y
Y

## Slide 82: 8259A的控制命令字
初始化8259A必须从写ICW1开始
  写ICW1意味着重新初始化8259A
  写入ICW1后，8259A的状态如下：
    清除ISR和IMR（全0）
    中断优先级设成初始状态：IR0最高，IR7最低
    一般屏蔽方式
    非自动中断结束方式
    状态读出预置为读IRR。

## Slide 83: ICW1——初始化字
LTIM: 触发方式
  =1 高电平触发
  =0 上升沿触发
SNGL: 级连控制
  =1 单片
  =0 级连
IC4: ICW4控制
  =1 要写ICW4
  =0 不写ICW4（默认ICW4为全0）
A0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 0 x x x 1 LTIM x SNGL IC4

## Slide 84: ICW2——中断向量码
T7～T3: 中断向量码的高5位
T2～T0: 最低3位为中断源的序号IRi
  000～111分别对应IR0～IR7
  由8259A根据中断源的序号自动填入
  例如：
  若ICW2命令字为48H，则IR0的中断向量码为48H，IR1的中断向量码为49H，…等等。
A0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 1 T7 T6 T5 T4 T3 x x x

## Slide 85: ICW3——级连控制字
主片的级联控制字
  Si=1表示对应IRi（i=0～7）引脚上连接了从片
A0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 1 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 S0
从片的级联控制字
  ID2～ID0为标识码。说明本从片连接到主片的哪个IR引脚上。000～111分别对应IR0～IR7。
A0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 1 0 0 0 0 0 ID2 ID1 ID0

## Slide 86: ICW3——级连控制字（续）
ICW3必须与主从片的连接关系一致：
例如，主片的IR4与从片的INT线连接，则主片的ICW3=10H，从片的ICW3=04H。
中断响应时，主片通过级连线CAS2-CAS0送出被允许中断的从片标识码，各从片用自己的ICW3与CAS2-CAS0比较，二者一致的从片才可发送中断向量码。

## Slide 87: ICW4——中断结束方式字
SFNM: 特殊全嵌套
  1 特殊全嵌套方式
  0 一般全嵌套方式
AEOI: 自动EOI
  1 自动EOI方式
  0 非自动EOI方式
A0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 1 0 0 0 SFNM BUF M/S AEOI 1
BUF: 缓冲方式
M/S: 主/从缓冲选择
  BUF M/S
  1 1 缓冲方式/主PIC
  1 0 缓冲方式/从PIC
  0 x 非缓冲方式/正常

## Slide 88: 8259A的操作命令字OCW
OCW用于设置8259的工作状态
在初始化后写入
OCW的写入顺序可任意
写入地址要求：
  OCW1必须写入奇地址端口(A0=1)
  OCW2，OCW3必须写入偶地址端口(A0=0)

## Slide 89: OCW1——中断屏蔽字
Mi =1 中断请求线IRi被屏蔽(不允许中断)
=0 允许该IRi中断（i=0～7）
OCW1将写入IMR寄存器。
A0=1时读OCW1可读出设置的IMR内容。
A0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 1 M7 M6 M5 M4 M3 M2 M1 M0

## Slide 90: OCW2——中断结束和优先级循环
L2～L0: 优先级编码
R: 优先级自动循环
SL: 指定优先级
EOI: 结束中断命令
R SL EOI
0 0 1 非指定EOI 命令(NSEOI)，全嵌套方式
0 1 1 指定EOI 命令(SEOI)，全嵌套方式，按L2-L0编码复位ISR
1 0 1 NSEOI 命令，优先级自动循环
1 0 0 自动EOI，设置优先级自动循环
0 0 0 自动EOI，取消优先级自动循环(固定优先级)
1 1 1 SEOI 命令，按L2-L0编码循环优先级(L2-L0设为最低优先级)
1 1 0 按L2-L0编码循环优先级(L2-L0设为最低优先级)
A0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 0 R SL EOI 0 0 L2 L1 L0

## Slide 91: OCW3——屏蔽方式和读出控制字
ESMM: 允许使能特殊屏蔽方式
SMM: 特殊屏蔽方式
ESMM SMM
1 1 特殊屏蔽方式置位
1 0 特殊屏蔽方式复位
0 x 非特殊屏蔽方式
P(Polling): =1 查询方式
=0 非查询方式
A0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 0 0 ESMM SMM 0 1 P RR RIS
RR: 读寄存器
RIS: ISR/IRR选择
RR RIS
1 1 读ISR
1 0 读IRR
0 x 无效

## Slide 92: OCW3（续）
查询方式允许8259A不工作于中断方式，而是以查询方式工作。
  CPU先写一个D2=1的OCW3，再对同一地址读入，即可得到如下状态字节：
  I x x x x R2 R1 R0
  I=1表示有中断请求，中断请求号为R2-R0
  此查询步骤可反复执行，以响应多个同时发生的中断。
读IRR/ISR：写入此命令后，随后再对同一地址读，即可得到IRR或ISR的内容。

## Slide 93: 8259A编程举例
按以下要求初始化8259A：
  接口地址为20H和21H；
  中断为上升沿触发；单片8259A；不写ICW4；
  与IR0-IR3对应的中断向量码为08H-0BH；
  IR4-IR7不使用。
根据要求，各初始化参数及工作参数如下：
  ICW1 = 00010010 = 12H
  ICW2 = 08H 中断向量码
  OCW1 = 11110000 = 0F0H 中断屏蔽字

## Slide 94: 8259A编程举例（续）
初始化程序如下：
INIT8259A：
MOV DX，20H ；A0=0，写ICW1
MOV AL，12H ；上升沿触发，单片，不写ICW4
OUT DX，AL
MOV DX，21H ；A0=1，写ICW2，OCW1
MOV AL，08H ；ICW2
OUT DX，AL
MOV AL，0F0H ；OCW1：屏蔽IR4-IR7
OUT DX，AL

## Slide 95: 6.5.5 8259A编程示例
8259A的初始化
步骤一：初始化主片
MOV AL，11H ；写入ICW1，设定边缘触发，级联方式
OUT 20H，AL
JMP INTR1 ；延时，等待8259A操作结束，下同
INTR1：MOV AL，08H ；写入ICW2，设定IRQ0的中断码为08H
OUT 21H，AL
JMP INTR2
INTR2：MOV AL，04H ；写入ICW3，设定主片IRQ2级联从片
OUT 21H，AL
JMP INTR3
INTR3：MOV AL，11H ；写入ICW4，设定特殊全嵌套，正常中断结束
OUT 21H，AL

## Slide 96: 6.5.5 8259A编程示例
8259A的初始化
步骤二：初始化从片
MOV AL，11H ；写入ICW1，设定边缘触发，级联方式
OUT 0A0H，AL
JMP INTR5 ；
INTR5：MOV AL，70H ；写入ICW2，设定IRQ0的中断码为70H
OUT 0A1H，AL
JMP INTR6
INTR6：MOV AL，02H ；写入ICW3，设定从片级联到主片IRQ2
OUT 0A1H，AL
JMP INTR3
INTR7：MOV AL，01H ；写入ICW4，设定普通全嵌套，正常中断结束
OUT 0A1H，AL

## Slide 97: 6.5.5 8259A编程示例
步骤三：设置中断服务程序入口
PUSH DS
MOV DX，OFFSET MY_INT
MOV AX，SEG MY_INT
MOV DS，AX ；
MOV AH，25H ；功能号35H，表示系统调用 置中断向量
MOV AL，<中断类型码>
INT 21H ；取中断向量，DS:DX=中断服务程序入口
POP DS
STI

## Slide 98
步骤四：设置中断服务程序入口
MOV AH，35H ；功能号35H，表示系统调用 取中断向量
MOV AL，<中断类型码> ；
INT 21H ；取中断向量，ES:BX=中断服务程序入口
MOV SAVE_IP，BX
MOV SAVE_CS，ES
；======== 步骤三：设置中断服务程序入口 ==================
CLI
PUSH DS
MOV DX，SAVE_IP
MOV AX，SAVE_CS
MOV DS，AX
MOV AH，25H
MOV AL，<中断类型码>
INT 21H
POP DS
STI

## Slide 99
步骤五：中断服务程序
MY_INT PROC FAR
PUSH <需要保护的寄存器>
STI
；======== 以下为中断服务程序 ============
MOV AL，0BH ；写入OCW3，读ISR命令
OUT 0A0H，AL
NOP
IN AL，0A0H
；======== 以上为中断服务程序 ============
CLI
POP <已经保护的寄存器>
MOV AL，20H
OUT 0A0H，AL ；写从片EOI命令
MOV AL，20H
OUT 20H，AL ；写主片EOI命令

## Slide 100: 8088内部中断与NMI中断
特点：
无#INTA周期
中断类型码固定或由指令给出

## Slide 101: 8088/8086中断响应总体顺序
谢谢!
（1）内部中断
（2）外边非屏蔽中断（NMI）
（3）外边可屏蔽中断（INTR）