## Slide 1
第2章
微处理器技术

## Slide 2: 第二章 微处理器及总线
微处理器概述
8088微处理器的特点、引线及结构；
总线的一般概念；
*80386微处理器的特点及结构；
*Pentium 4微处理器中的新技术。

## Slide 3: 主要内容：
微处理器结构及发展历程
80x86-16微处理器___以8088微处理器为例
  特点
  主要引线功能和内部结构
  内部寄存器
  实地址模式下的存储器寻址
  总线时序
32位处理器
*ARM处理器器概述
利用MOOC或教材自主完成学习

## Slide 4: 关注点：
8088 CPU能够实现指令并行流水工作的原因；
实地址模式下的存储器地址变换原理；
如何知道CPU当前工作状态及指令运算结果的特征？
何为多核处理器？
相对于16位处理器，Pentium 4和Core2微处理器的主要特点

## Slide 5: 2.1 微处理器概述
  程序的执行过程
  微处理器的基本组成
  x86CPU的类别

## Slide 6
例：计算5+8（p8）
汇编语言指令 机器语言指令 操 作
------------------ --------------------- ------------------------------------
MOV A, 5 10110000 将立即数5传送到寄存器A中
00000101
ADD A, 8 00000100 将A的内容与8相加，结果仍存入A
00001000
STOP 11110100 停机
假定指令格式为：
操作码
目的操作数
源操作数

## Slide 7
指令执行过程(取指/译码/执行)
累加器A
加法器
数据寄存器DR
指令寄存器IR
指令译码器ID
时序逻辑电路
时序控制信号（控制命令）
1011 0000
0000 0101
0000 0100
0000 1000
1111 0100
内部总线
存储器
0
1
2
3
4
程序计数器PC
地址
MOV A, 5
ADD A, 8
STOP
地址总线
+1
③
地
址
译
码
器
读写控制电路
④
输出地址
1011 0000
⑦
锁存指令
锁存数据
⑥
置初值
①
②
输出指令地址
锁存地址
②
读写命令
⑤
⑧
指令译码
锁存
输出
地址寄存器AR

## Slide 8
2、核心级——微处理器
微处理器简称CPU，是计算机的核心，主要包括：
运算器
控制器
寄存器组Registers
CPU实现了运算功能和控制功能
  运算（算术、逻辑）→运算器 (ALU)
  控制程序的执行→控制器
  暂存数据和执行状态→寄存器
总线接口 (BIU)

## Slide 9
 8086/8088是Intel系列的16bit微处理器，属第三代。
 8086/8088有20bit地址线，可寻址1M空间。
 8086/8088采用单一+5V电源和单相时钟，频率为5MHZ。
8086/8088
 8086总线宽度16位，8088总线宽度8位。
本课程以8088为模型进行介绍（IBM PC采用）

## Slide 10
8088微处理器
8088是Intel公司继8086之后推出的简化版。 IBM公司采用8088CPU于1981年推出了IBM PC机, 开创了个人计算机的新时代。

## Slide 11
8088的功能结构
8086的外部数据总线宽度为16位,而8088的外部数据总线宽度为8位, 16位数据要分两次传送。故称8088为准16位CPU 。
内部结构不同点:8086的BIU中有一个6字节的指令队列,而8088的BIU中只有一个4字节的指令队列。当8088指令队列有1个字节空余(8086为2个字节空余)时,BIU将自动取指到指令队列。
8088 中的存储器/IO控制线为 IO /M ，与8086相反；

## Slide 12
2.2 8088微处理器
8088/8086CPU的结构和特点（2.2.3/2.2.1)
8088CPU的储存器组织；（2.2.4/2.2.1）
8088CPU外部引线及功能；(2.2.2)
8088的工作时序。（2.2.5）

## Slide 13
8086/808820bit地址线，可寻址1M空间。
一、 8086/8088CPU的内部结构和特点

## Slide 14: 三、8088/8086的内部结构

## Slide 15: 1. 组成
8088/8086内部由两部分组成：
执行单元（EU）：负责分析指令和执行指令；
总线接口单元（BIU）：负责取指令、取操作数和写结果。

## Slide 16: 执行单元
功能
  指令译码
  指令执行
  暂存中间运算结果
  保存运算结果特征
指令的执行
在标志寄存器FLAGS中
在ALU中完成
在通用寄存器中

## Slide 17: ALU：逻辑运算单元
副产品：把CO结果放在寄存器里，作为进位标志位CF；
进位转移指令JC/JNC会使用该标记位。
类似副产品还有很多，比如溢出、大于小于等于等标记位，在条件转移指令中会大量使用，如JO等。

## Slide 18: ALU：逻辑运算单元
区别：
（a）：单总线结构，所有部件都通过一条内部总线传递信息；
（b）：双总线结构，用两条总线传送操作数，结果通过其中一条总线传送；
（c）：三总线结构，用两条总线传送操作数，第三条总线传送结果；

## Slide 19: 3. 总线接口单元
功能：
  从内存中取指令到指令预取队列
    指令预取队列是并行流水线工作的基础
  负责与内存或输入/输出接口之间的数据传送
  在执行转移程序时，BIU使指令预取队列复位，从指定的新地址取指令，并立即传给执行单元执行。

## Slide 20: 3. 总线接口单元——流水线原理

## Slide 21: 五、实模式存储器寻址

## Slide 22: 实地址模式下的内存地址变换
程序如何由外存进入内存

## Slide 23: 用户程序的处理过程
内存
装入程序
装入模块
链接程序
由编译程序产生的目标模块
┇
库函数
编译
链接
装入
将各种程序语言编写的程序转换成0和1表示的机器语言程序
装入时才确定在内存中的地址

## Slide 24: 存储分配与地址变换
0000H: B8E859H
……
000BH： B90500
000EH：43H
000FH：0207H
0011H ：E2FBH
机器语言目标程序
放入内存时，要将逻辑地址转换为内存的物理地址
装入
B8E859H
……
B90500
43H
0207H
E2FBH
10000H
……
1000BH
1000EH
1000FH
10011H
内存
地址重定位

## Slide 25: 内存地址变换
将逻辑地址转换为内存物理地址的过程

## Slide 26: 内存储器管理
8088/8086 CPU是16位体系结构的微处理器
可以同时产生16位二进制码
  可以直接产生64K个编码
8088 CPU需要管理1MB内存
  需要能够产生1M个地址编码
欲实现对1MB内存空间的正确访问，每个内存单元在整个内存空间中必须具备20位字长的惟一地址
内存分段管理方式
如何将直接产生的16位编码变换为20位物理地址?
内存地址变换：
物理地址

## Slide 27: 内存单元的编址（1）
内存每个单元的地址在逻辑上都由两部分组成：
  段（基）地址
    指示存储单元在整个内存空间中处于哪个区域
  段内地址（相对地址/偏移地址）
    指示存储单元在段中的相对位置（与段中第1个单元的距离）
8088为16位结构，所以段地址和偏移地址均为16位
段基地址（16位）
× × × • • •
× × ×
31
0
15
× × × • • •
× × ×
段内相对地址（16位）

## Slide 28: 存储器的编址（2）
段基地址：
  决定存储单元在内存中的位置
相对地址（偏移地址）
  该存储单元相对段内第一个单元的距离
逻辑段的起始地址称为段首
  每个逻辑段内的第一个单元
00H
12H
第1个单元
由偏移地址的定义得段首的偏移地址=
0

## Slide 29: 存储器的编址（3）
0 0 0 0
段基地址（16位）
段首地址（段首的物理地址）
× × × • • •
× × ×
19
0
4
段首的偏移地址：
0000H
段基地址（16位）
× × × • • •
× × ×
31
0
15
× × × • • •
× × ×
内存单元地址：

## Slide 30: 存储器的编址（4）
例：
  段基地址 =6000H
  段首地址
  偏移地址=0009H
  物理地址
数据段
60009H
00H
12H
60000H
9
物理地址：
  内存单元在整个内存空间中的惟一地址

## Slide 31: 实地址模式下的存储器地址变换
内存物理地址由段基地址和偏移地址组成
物理地址=段基地址×16+偏移地址
0 0 0 0
段首地址
× × × • • •
× × ×
19
0
4
× × × • • •
× × ×
偏移地址
+
物理地址
由指令给出
由操作系统确定

## Slide 32: 关于逻辑段。。。。
内存在装入系统时每个单元都有唯一确定的地址
逻辑段是面向程序员的内存管理模式
对内存地址变换的理解需要清楚：
  内存单元的地址和内容
  寄存器和内存的区别
  从程序编写到装入内存的过程
    程序中使用符号地址
    编译后成为逻辑地址
    装入内存时转换为物理地址
38F04H
内存地址
单元内容
10110110
内存储器
内存单元
物理地址
地址码的长度与CPU性能密切相关

## Slide 33: 逻辑段
从程序设计的角度，内存按4种类型划分逻辑段
代码段：用于存放程序中的指令码
数据段：用于存放指令执行的数据
附件段：用于部分特殊指令执行时存放数据
堆栈段：是内存的动态存储区，用于临时存放需要保存的数据
任何一个程序模块（file）中，每种类型的逻辑段都最多只能有一个

## Slide 34: 段寄存器只有4个
段寄存器：用于存放相应逻辑段的段基地址
  CS：代码段寄存器，存放代码段的段基地址
  DS：数据段寄存器 ，存放数据段的段基地址
  ES：附加段寄存器，存放数据段的段基地址
  SS：堆栈段寄存器， 存放堆栈段的段基地址
段寄存器的值表明相应逻辑段在内存中的位置

## Slide 35: 例:
设某操作数存放在数据段，DS=250AH，数据所在单元的偏移地址=0204H。则该操作数所在单元的物理地址为：
  250AH ×16+0204H = 252A4H
段地址：操作系统给出
偏移地址：指令给出
合成后的物理地址

## Slide 36
已知: CS=1055H，DS=250AH，ES=2EF0H，SS=8FF0H
画出各段在内存中的分布。
CS=1055H
  段首地址=10550H
  默认段尾地址=
DS=250AH
  段首地址=250A0H
  默认段尾地址=3509FH
ES=2EF0H
SS=8FF0H
10550H
250A0H
2EF00H
8FF00H
代码段
数据段
附加段
堆栈段
10550H+FFFFH
表示：同时既是数据段，又是附加段
或表示：仅属于附加段
=2054FH

## Slide 37: 例：
CS=1055H
  段首地址=10550H
  默认段尾地址=
DS=250AH
  段首地址=250A0H
  默认段尾地址=3509FH
ES=2EF0H
SS=8FF0H
10550H
250A0H
2EF00H
8FF00H
代码段
数据段
附加段
堆栈段
10550H+FFFFH
表示：同时既是数据段，又是附加段
或表示：仅属于附加段
=2054FH

## Slide 38: 小结
内存的分段是逻辑分段，不是物理段。各个逻辑段在地址上可以不相连、可以部分重合，也可以完全重合
每个内存单元具有惟一物理地址，但可能具有多个逻辑地址
  逻辑段的大小、位置都可改变
一个逻辑段的默认容量为65KB
16bit 计算机
每个内存单元的段地址和偏移地址都可变

## Slide 39: 逻辑段与逻辑地址
一个物理地址可以对应若干逻辑地址，而一个逻辑地址则对应惟一的物理地址
00A0H
250AH:0000H
2500H:0000H
┅
2500H:
具有惟一物理地址：
250A0H
可以同时属于两个不同类型的逻辑段（如既是数据段，又属于附加段）
可以分时属于两个相同类型的段

## Slide 40: 关于逻辑段的总结说明
同一程序模块装入主存时，不同类型的段可以装入在相同/不同的物理空间
  两个逻辑段完全重合或部分重合
两个不同程序模块装入主存时，同一类型的逻辑段也可以装入相同或不同的物理空间中
10550H
250A0H
2EF00H
代码段1
数据段
附加段
代码段2

## Slide 41: 关于逻辑段的总结说明
一个内存单元可以同时处于两个不同类型的逻辑段
一个内存单元可以在不同的时刻属于相同（或不同）类型的段
不同类型段在内存中可以完全重合、部分重合、相邻、不相邻

## Slide 42: 地址 = 段地址 和 偏移地址

## Slide 43: 例如：CS：IP组合
CS（code segment）寄存器指示代码段的起点；
IP（instruction pointer）指示代码段内下一条指令的位置；
例如：CS=1400H，IP=1200H，
则CPU从内存的14000H+1200H=15200H单元取下一条指令。

## Slide 44: 例如：SS：SP组合，SS：BP组合。
SS（stack segment）寄存器指示堆栈段的起点；
SP（stack pointer）指向当前堆栈的顶部，随数据操作自动调整，执行PUSH和POP操作；
BP（base pointer）指向程序堆栈的基地址，是稳定的。

## Slide 45: 内部寄存器的类型
含14个16位寄存器，按功能可分为三类
深入理解：每个寄存器中数据的含义
8个通用寄存器
4个段寄存器
2个控制寄存器

## Slide 46: 1. 通用寄存器
数据寄存器（AX，BX，CX，DX）
地址指针寄存器（SP，BP）
变址寄存器（SI，DI）

## Slide 47: 数据寄存器
8088/8086含4个16位数据寄存器，它们又可分为8个8位寄存器，即：
  AX
  BX
  CX
  DX
AH，AL
CH，CL
BH，BL
DH，DL
每个8位寄存器都是独立的寄存器

## Slide 48: 数据寄存器特有的习惯用法
AX：
  累加器。所有I/O指令都通过AX与接口传送信息，中间运算结果也多放于AX中；
BX：
  基址寄存器。在间接寻址中用于存放基地址；
CX：
  计数寄存器。用于在循环或串操作指令中存放计数值；
DX：
  数据寄存器。在间接寻址的I/O指令中存放I/O端口地址；在32位乘除法运算时，存放高16位数。

## Slide 49: 地址指针寄存器:常用存放数据在内存中的地址
SP：堆栈指针寄存器，其内容为栈顶的偏移地址，隐含的逻辑段地址在SS寄存器中；
BP：基址指针寄存器，常用于在访问内存时存放内存单元的偏移地址，隐含的逻辑段地址在SS寄存器中。
SI：源变址寄存器，源变址寄存器多用于存放内存的逻辑偏移地址，隐含的逻辑段地址在DS寄存器中。
DI：目标变址寄存器，目标变址寄存器多用于存放内存的逻辑偏移地址，隐含的逻辑段地址在DS寄存器中。

## Slide 50
地址指针寄存器:常用存放数据在内存中的地址
BP与BX的区别：
  作为通用寄存器，二者均可用于存放数据；
  作为基址寄存器，
  用BX表示所寻找的数据在数据段；BX用于寻址数据段（即存放数据段的偏移地址） BX与数据段寄存器DS搭配使用；
  用BP则表示数据在堆栈段； BP用于寻址堆栈段（即存放堆栈段的偏移地址） BP与堆栈段寄存器SS搭配使用

## Slide 51: 通用寄存器小结
通用寄存器
数据寄存器
地址寄存器
SP,BP,SI,DI
AX,BX,CX,DX
可以分为两个8位寄存器
主要用于存放中间运算结果
可以存放运算数据，也常用于存放数据的地址

## Slide 52: 2. 控制寄存器：IP和FLAGS
IP
  指令指针寄存器，其内容为下一条要取的指令的偏移地址。
FLAGS
  标志寄存器，存放运算结果的特征
    6个状态标志位（CF，SF，AF，PF，OF，ZF）
    3个控制标志位（IF，TF，DF）
内存中的程序
指令1
指令2
指令n
┇
分析
获取操作数
执行
存放结果
┇
程序计
数器PC
（IP）
地址
CPU
取出
操作数

## Slide 53: 状态标志位
标志寄存器FR中共有9个标志位，可分成两类：
状态标志 表示运算结果的特征，它们是CF、PF、AF、ZF、SF和OF
控制标志 控制CPU的操作，它们是IF、DF和TF。

## Slide 54: 状态标志位
CF（Carry Flag）
  进位标志位。加(减)法运算时，若最高位有进(借)位则CF=1
OF（Overflow Flag）
  溢出标志位。当算术运算的结果超出了有符号数的可表达范围时，OF=l
ZF（Zero Flag）
  零标志位。当运算结果为零时ZF=1
SF（Sign Flag）
  符号标志位。当运算结果的最高位为1时，SF=l
PF（Parity Flag）
  奇偶标志位。运算结果的低8位中“1”的个数为偶数时PF=l
AF（Auxiliary Carry Flag）
  辅助进位标志位。加(减)操作中，若Bit3向Bit4有进位(借位)，AF=1

## Slide 55
给出以下运算结果及运算后各状态标志位的状态：
  10110110+11110100 （-74 +（-12））
1
CF= OF=
AF= PF=
SF= ZF=
1
0
1
0
1
0
10110110
11110100
+
10101010

## Slide 56: 控制标志位
TF（Trap Flag）
  陷井标志位，也叫跟踪标志位。TF=1时，使CPU处于单步执行指令的工作方式。
IF（Interrupt Enable Flag）
  中断允许标志位。IF=1使CPU可以响应可屏蔽中断请求。
DF（Direction Flag）
  方向标志位。在数据串操作时确定操作的方向。

## Slide 57: 3. 段寄存器
作用：用于存放相应逻辑段的段基地址
什么是逻辑段？为什么要分段？
每个段寄存器中存放的内容=？
需要弄清楚的问题：

## Slide 58
(1)、段寄存器
总线接口部件BIU设有4个16位段寄存器
CS（Code Segment），代码段寄存器中存放程序代码段起始地址的高16位。
DS（Data Segment），数据段寄存器中存放数据段起始地址的高16位。
SS（Stack Segment），堆栈段寄存器中存放堆栈段起始地址的高16位。
ES（Extended Segment），扩展段寄存器中存放扩展数据段起始地址的高16位。

## Slide 59: 一、8088/8086 CPU的特点

## Slide 60: 1. 8088/8086 CPU的特点
采用并行流水线工作方式
  _____通过设置指令预取队列实现
对内存空间实行分段管理
  _____实现利用较短字长对较大存储空间的寻址
支持多处理器系统
  _____引入专用浮点运算部件
CPU内部结构
存储器寻址部分
工作模式

## Slide 61: 2. 8088CPU的两种工作模式
8088可工作于两种模式下
  最小模式
  最大模式
  单处理器模式
  多处理器模式
区别？

## Slide 62: 最小模式下的总线连接示意图
8088
CPU
•
•
控制总线
数据总线
地址总线
地址
锁存
数据
收发
ALE
时钟发
生 器
控制信号较少，一般可不必接总线控制器

## Slide 63: 最大模式下的总线连接示意图
8088
CPU
数据总线
地址总线
地址
锁存
数据
收发
ALE
时钟发
生 器
总 线
控制器

控制总线
控制信号较多，需要通过总线控制器实现控制信号传输

## Slide 64: 两种工作模式的选择方式
8088是工作在最小还是最大模式由MN/#MX引线的状态决定。
  MN/#MX=0——工作于最大模式
  MN/#MX=1——工作于最小模式

## Slide 65: 二、8088/8086的引线及功能

## Slide 66: 微处理器读取一条指令的控制过程
发出读取数据所在的目标地址
  内存储器单元地址
  I/O接口地址
发出读控制信号
送出传输的数据
B1H
┇
┇
内存储器
CPU
地址
读控制信号
数据
A1H
┇
I/O接口

## Slide 67
CPU完成一次访问内存或I/O接口需要:
  地址信号
  数据信号
  各种控制信号
8088
CPU

## Slide 68: 主要引线——最小模式下的8088引线
地址线和数据线：
  AD0—AD7：低8位地址和低8位数据信号分时复用。在传送地址信号时为单向，传送数据信号时为双向。
  A16--A19：高4位地址信号，与状态信号分时复用。
  A8—A15 ：8位地址信号
不同时，但共用

## Slide 69: 主要的控制和状态信号
WR： 写信号；
RD： 读信号；
IO/#M：为“0”表示访问内存，为“1”表示访问接口；
#DEN： 低电平有效时，允许进行读/写操作；
DT/#R：数据收发器的传送方向控制；
ALE： 地址锁存信号；
RESET：复位信号。

## Slide 70: 例：
如果有：
  #WR=1，#RD=0，IO/#M=0
表示：
  CPU当前正在进行读存储器操作

## Slide 71: READY信号

## Slide 72: CPU访问一次内存或接口的主要信号
CPU完成一次访问内存或I/O接口需要:
  地址信号
    内存地址，接口地址
  数据信号
    8位数据线，与地址低8位分时复用
  各种控制信号
    读、写、读写允许、收发器方向控制，地址锁存，访存/访接口控制

## Slide 73: 中断请求和响应信号
INTR： 可屏蔽中断请求输入端
NMI： 非屏蔽中断请求输入端
#INTA：中断响应输出端

## Slide 74: 总线保持信号
HOLD：
  总线保持请求信号输入端。当CPU以外的其他设备要求占用总线时，通过该引脚向CPU发出请求。
HLDA：
  总线保持响应信号输出端。CPU对HOLD信号的响应信号

## Slide 75: 六、8088总线时序

## Slide 76: 时序
时序：
  CPU各引脚信号在时间上的关系
总线周期：
  CPU完成一次访问内存（或接口）操作所需要的时间。
  一个总线周期至少包括4个时钟周期。
总线信号

## Slide 79
引脚关键信号说明
AD0-AD7（地址/数据总线复用）：T1阶段为地址低8位（A0-A7），随后为数据。
A8-A15（专用地址线）：输出地址高8位。
ALE（Address Latch Enable）：地址锁存使能（高电平有效，下降沿触发锁存）。
IO/M#（I/O或存储器选择）：低电平：访问存储器（MOV）。高电平：访问I/O端口（IN）。
RD#（Read）：读信号（低电平有效）。
DT/R#（数据方向控制）：低电平表示总线方向为“外设→CPU”（读）。
DEN#（Data Enable）：数据使能（低电平激活，允许外部收发器传输数据）。
T1状态：地址输出与锁存
T2状态：读信号生效与外设驱动数据
T3状态：数据稳定与采样
T4状态：总线恢复

## Slide 81: 七、Pentium 4和Core 2微处理器

## Slide 82: 主要特点：
采用了多级、多流水线的超标量结构等，并将内部高速缓存分为数据缓存和指令缓存，数据总线宽度从32位增加到64位。

## Slide 83: 主要新技术
高执行吞吐量
超长流水线
高速缓存子系统
增强动态执行结构，可对更多的指令进行转移预测处理，有效地避免因发生程序转移使流水线停顿的现象；
单指令多数据流式扩展技术（SIMD）
指令集功能扩充
。。。。
流水线技术：将一条指令分解为多个步骤，并使各步操作重叠，从而实现多条指令并行处理的技术。
超流水线技术：增加流水线级数，以达到在相同时间内执行更多的机器指令。
超标量：指在处理器中有一条以上的流水线，并且每时钟周期内可以完成1条以上的指令。

## Slide 84: P6微体系结构
系统总线
分支历史更新
总线单元
L2缓存
L1指令
缓存
取指/译码
BTBs/分支预测
L1数据
缓存
执行
(乱序内核)
卸出
前端
核心特点：
Deep branch prediction
Dynamic data flow analysis
Speculative execution

## Slide 85: Pentium 4处理器结构
IA-32结构

## Slide 86: 多核处理器
在一枚处理器（CPU）上集成两个或多个完整的计算引擎(运算核)，每个运算核执行程序中一个单独的任务，从而使整个处理器可同时执行数倍于单核处理器的任务数。
多核处理器可极大地提升处理器的并行性能。

## Slide 87: 保护模式的存储器管理
保护模式：
  支持多任务的工作模式，提供了多任务保护机制；
  内存段的访问受到限制，不能再随意存取数据段。
保护模式下的内存访问
  不再直接从段寄存器中获得段基地址，段基地址存放在内存的段描述符表中，由段描述符寄存器给出段描述符表的基地址，段寄存器中仅存放段选择符。

## Slide 88: 保护模式下的存储器地址变换

## Slide 89: 八、ARM处理器概述

## Slide 90: 1. 嵌入式处理器
嵌入式微处理器是嵌入式系统的核心，也是SoC的内核。
目前主流的嵌入式微处理器主要有：
  ARM公司的ARM系列处理器
  MIPS公司的MIPS系列处理器
  由Apple、IBM、Motorola组成的AIM联盟的PowerPC系列处理器。
ARM（Advanced RISC Machines）
  32位RISC结构IP核供应商

## Slide 91: 2. CISC和RISC指令集
CISC结构（Complex Instruction Set Computer，CISC）
  指令功能强，种类多，高级语言和机器语言间的距离缩小；
  指令系统复杂，难使用。
RISC结构 （Reduced Instruction Set Computer）
  指令功能较弱，种类少，格式简单；
  多数指令在一个计算机周期内完成；
  对存储器的结构和存取速度要求较高。

## Slide 92: 3. Strong ARM的组织结构
主要包括微处理器核、指令Cache（I-Cache）和数据Cache（D-Cache）、指令和数据存储管理部件（I-MMU，D-MMU）、写缓存器、时钟及控制电路、以及芯片内部测试功能模块（JTAG）。

## Slide 93: 4. ARM的指令流水线
早先的ARM6、ARM7处理器采用三级流水线的冯·诺依曼结构。从ARM9开始采用五级流水线的哈佛结构。

## Slide 94: 九、鲲鹏处理器简介

## Slide 95: 鲲鹏是SoC
鲲鹏是计算平台
鲲鹏是生态应用
鲲鹏主板
鲲鹏服务器

## Slide 96: 鲲鹏920处理器
集成了华为公司自主研发的TaiShan V110处理器

## Slide 97: TaiShan V110处理器内核微架构
处理器内核是鲲鹏处理器的基本计算单元，是由运算器和控制器组成的可以执行指令的处理器核心组件。

## Slide 98
TaiShan V110处理器内核主要包括：
取指令（Instruction Fetch）；
指令译码（Instruction Decode）；
指令分发（Instruction Dispatch）；
整数执行（Integer Execute）；
加载/存储单元（Lode/Store Unit）；
第二级存储系统（L2 Memory System）；
增强的SIMD与浮点运算单元（Advanced SIMD and Floating-Point Unit）；
通用中断控制器CPU接口（GIC CPU Interface）；
通用定时器（Generic Timer）；
电源管理单元（PMU）；
调试（Debug）与跟踪（Trace）。

## Slide 99: 国产处理器
基于ARMv8的华为鲲鹏920片上系统
DDR SDRAM存储器，最高数据传输速率可达29.33MT/s
串行接口

## Slide 100: 相对于Intel公司的64位处理器，鲲鹏920片上系统不仅包含了通用计算资源，还集成了南桥、RoCE网卡、SAS存储控制器等，构成了功能完善的片上系统。
鲲鹏处理器获得ARMv8架构/指令集的永久授权，处理器、微架构和芯片由华为自主研发设计，兼容全球ARM生态。

## Slide 101: 本章小结
了解：
  微处理器的一般构成
  Pentium处理器主要技术
  ARM处理器的基本特点
  国产处理器技术
理解并掌握：
  8088CPU的主要引线及其功能
  8088CPU的内部结构和内部寄存器
  实模式下的存储器寻址
  能够看懂时序图