## Slide 1: 第二章作业：
2.1 微处理器主要由哪几部分构成？
2.3 说明8086CPU中EU和BIU两个单元的主要功能。在执行指令时，EU能直接访问寄存器吗？
2.6 由8088工作在单cpu下，在表中填入不同操作时各控制信号状态
2.9 8086/8088系统中，存储器为什么要分段？一个段最大为多少字节？最小为多少字节？
2.10 在8086/8088CPU中，物理地址和逻辑地址是指什么？已知逻辑地址为1F00H:38A0H，如何计算出其对应的物理地址？若已知物理地址，其逻辑地址唯一吗？
2.11若CS=8000H，则当前代码段可寻址的存储空间范围是？
2.12 8086/8088CPU在最小模式下构成计算机系统至少应包括哪几个基本部分（器件）？

## Slide 2: 第3章 指令集

## Slide 3: 主要内容：
基本概念
Intel x86-16处理器寻址方式
Intel x86-16处理器六大类指令的操作原理：
操作码的含义
指令对操作数的要求
指令对标志位的影响
指令执行的结果

## Slide 4: 一、指令系统基本概念

## Slide 5: 了解:
指令及指令系统
指令的格式
指令中的操作数
指令字长与机器字长

## Slide 6: 1. 指令与指令系统
指令：
控制计算机完成某种操作的命令
指令系统：
处理器所能识别的所有指令的集合
指令的兼容性：
同一系列机的指令都是兼容的。
一条指令应包含的信息：
运算数据的来源
运算结果的去向
执行的操作

## Slide 7: 1. 8086/8088指令一览表

## Slide 8: 2. 指令格式
操作码 [操作数]，[操作数]
执行何种操作
目标操作数
源操作数
参加操作的数据或数据存放的地址
零操作数指令： 操作码
单操作数指令： 操作码 操作数
双操作数指令： 操作码 操作数，操作数
多操作数指令： 三操作数及以上
操作对象在指令中的表现形式

## Slide 9: 3. 指令中的操作数
立即数
寄存器
存储器
表征参加操作的数据本身
表征数据存放的地址

## Slide 10: 立即数操作数
立即数本身是参加操作的数据，可以是8位或16位。
立即数没有地址含义，只能作为源操作数。
例：
  MOV AX，3102H
  MOV BL，22H
立即数无法作为目标操作数
立即数可以是无符号或带符号数，数值符合其取值范围
MOV DS，1234H是非法的

## Slide 11: 在线的8086模拟器 https://yjdoc2.github.io/8086-emulator-web/compile

## Slide 12: 寄存器操作数
参加运算的数存放在指令给出的寄存器中，可以是16位或8位。
例：
  MOV AX，BX
  MOV DL，CH

## Slide 13: 存储器操作数
参加运算的数存放在存储器的某一个或某两个单元中
表现形式：[ ]
操作数在内存中的偏移地址
指令的操作数出现[ ]，表示要寻址的数在内存中。

## Slide 14: 存储器操作数例
例：
  MOV AL，[1200H]
  MOV AX，[1200H]
22H
11H
1200H
偏移地址
AH AL
┇
AL=22H
AX=1122H

## Slide 15: 三种类型操作数的比较
立即数：
  由指令直接给出
  无地址含义，只表示运算的数据
  立即数不能作为目标操作数
寄存器操作数
  表示运算的数据存放在寄存器中
  多数情况下，寄存器操作数指通用寄存器
  在三类操作数中所需运行时间最短
存储器操作数
  表示运算的数据存放在内存
  数据所在单元的地址是指令中“[ ]”里的值
  在三类操作数中所需运行时间最长。

## Slide 16: 二、寻址方式

## Slide 17: 寻址方式
寻找操作数所在地址的方法
操作数在哪里？？

## Slide 18: 寻址方式
操作数可能的来源或运算结果可能的去处：
  由指令直接给出
  寄存器
  内存单元
寻找操作数所在地址的方法可以有三种大类型
  指令直接给出的方式
  存放于寄存器中的寻址方式
  存放于存储器中的寻址方式

## Slide 19: 寻址方式
指令直接给出的方式
  运算对象由指令直接给出
存放于寄存器中的寻址方式
存放于存储器中的寻址方式
隐含给出方式

## Slide 20: 立即寻址
指令中的源操作数是立即数，即源操作数是参加操作的数据本身
例：
  MOV AX，1200H
12H
00H
AH AL
MOV
代码段
┇
立即寻址仅适合于源操作数

## Slide 21: 寻址方式
指令直接给出的方式
存放于寄存器中的寻址方式
  参加运算的数据存放在CPU的某个通用寄存器中
存放于存储器中的寻址方式
隐含给出方式

## Slide 22: 寄存器寻址
参加操作的操作数在CPU的通用寄存器中。
例：
  MOV AX，BX
AX
BX
此种寻址方式中的寄存器主要是通用寄存器
不含控制寄存器，段寄存器限制使用

## Slide 23: 寻址方式
指令直接给出的方式
存放于寄存器中的寻址方式
存放于存储器中的寻址方式
隐含给出方式

## Slide 24: 地址 = 段地址 和 偏移地址

## Slide 25: 存储器操作数的寻址方式
关注点：
  指令操作的对象在内存中，表现形式为：
    [ ]
  操作数的字长取决于指令中的另一个寄存器操作数，或通过其他方式指定字长（8bit/16bit）
  指令中给出运算对象在内存某个逻辑段中的偏移地址
    [ 偏移地址 ]
  逻辑段的段基地址通过默认或重设方式给出。
对16位体系的CPU，段地址和偏移地址都必须是16位

## Slide 26: 1. 直接寻址
指令中直接给出操作数的偏移地址
例：
  MOV AX，[1200H]
22H
11H
1200H
偏移地址
┇
数据段
AH AL
逻辑段？
MOV AX，DS:[1200H]
段重设
格式：段寄存器: [ ]
MOV AX，ES:[1200H]

## Slide 27: 2. 寄存器间接寻址
操作数存放在内存中，其偏移地址为方括号中通用寄存器的内容。
  [ 间址寄存器 ]
BX，BP，SI，DI

## Slide 28: 寄存器间接寻址
由寄存器间接给出操作数的偏移地址；
存放偏移地址的寄存器称为间址寄存器，它们是：BX，BP，SI，DI
操作数的段地址（数据处于哪个段）取决于选择哪一个间址寄存器：
默认在数据段
默认在堆栈段
BX，SI，DI
BP

## Slide 29: 寄存器间接寻址例
例：
  MOV BX，1200H
  MOV AX，[BX]
22H
11H
1200H
偏移地址
AH AL
┇
11 22
数据段
代码段
MOV

## Slide 30: 寄存器间接寻址例
例：已知 DS=6000H， SS=8000H， SI=1200H，
  MOV AX，[SI]
  答：物理地址 = DS*16+SI
  = 61200H
22H
11H
1200H
偏移地址
AH AL
┇
11 22
数据段
00H
60000H

## Slide 31: 仿真实验

## Slide 32: 寄存器间接寻址例
例：已知 DS=6000H， SS=8000H， BP=0200H，
  MOV AX，[BP]
  答：物理地址 = SS*16+BP
  = 80200H
  ？？为啥不是 DS*16 + BP？
22H
11H
0200H
偏移地址
AH AL
┇
11 22
堆栈段
00H
80000H

## Slide 33: 寄存器间接寻址——基址变址寻址
寄存器间接寻址
  基址寻址
    间址寄存器为基址寄存器BX，BP
  变址寻址
    间址寄存器为变址寄存器SI，DI
  基址寄存器为BX，变址寄存器SI，DI，默认在数据段DS；
  基址寄存器为BP，默认在堆栈段SS

## Slide 34: 3. 寄存器相对寻址
操作数的偏移地址为寄存器的内容加上一个位移量。
如：
  MOV AX，[BX+DATA]
例：
  MOV AX，2000H
  MOV DS，AX
  MOV BX，1200H
  MOV AL，[BX]5
任意8bit或16bit常数
22H
11H
┇
数据段
MOV
22H
1205H
段地址由所选间址寄存器决定
相当于[BX+5]

## Slide 35: 3. 寄存器相对寻址
设DS=6000H， BX=1000H，DATA=0008H，
指令MOV AX，DATA[BX]的寻址过程
答：操作数的物理地址
=6000H+1000H+0008H=61008H
MOV AX，DATA[BX]
= MOV AX，[DATA+BX]

## Slide 36: 3. 寄存器相对寻址

## Slide 37: 3. 寄存器相对寻址
下面几种写法是等价的

## Slide 38: 4. 基址、变址寻址
操作数的偏移地址为
  一个基址寄存器的内容 + 一个变址寄存器的内容；
操作数的段地址由选择的基址寄存器决定
  基址寄存器为BX，默认在数据段DS
  基址寄存器为BP，默认在堆栈段SS
基址变址寻址方式与相对寻址方式一样，主要用于一维数组操作。

## Slide 39: 3. 寄存器相对寻址
某数据表的首地址（偏移地址）为TABLE，要取出该表中的第10个字节并存入AL中，可以用如下指令：
MOV SI,9
MOV AL,[TABLE+SI]

## Slide 40: 例：
执行下列指令：
  MOV SI，1100H
  MOV BX，SI
  MOV AX，[SI+BX]
22H
11H
2200H
偏移地址
AH AL
┇
11 22
数据段
也可表示为[BX][SI]

## Slide 41: 3. 寄存器相对寻址
设DS=8000H， BX=2000H，SI=1000H，
指令MOV AX，[BX][SI]的寻址过程
答：操作数的物理地址
=8000H+2000H+1000H=83000H

## Slide 42: 5. 基址、变址、相对寻址
操作数的偏移地址为：
  基址寄存器内容+变址寄存器内容+位移量
操作数的段地址由选择的基址寄存器决定。
基址变址相对寻址方式主要用于二维表格操作。

## Slide 43: 例：
执行以下程序段：
  MOV DI，1100H
  MOV BP，DI
  MOV AL，[BP][DI]5
22H
11H
2205H
偏移地址
AL
┇
22
堆栈段
也可表示为[BP+DI+5]
基址寄存器选择BP，表示操作数在堆栈段

## Slide 44: 3. 寄存器相对寻址
设DS=8000H， BX=2000H，DI=1000H，
指令MOV AX，5[DI][BX]的寻址过程
答：操作数的物理地址
=8000H+2000H+1000H+5H
=83005H

## Slide 45: 3. 寄存器间接寻址
下面几种写法是等价的

## Slide 46: 寻址方式
指令直接给出的方式
存放于寄存器中的寻址方式
存放于存储器中的寻址方式
隐含给出方式
  默认方式

## Slide 47: 隐含寻址
指令中隐含了一个或两个操作数的地址，即操作数在默认的地址中。
例：
  MUL BL
指令执行：
  AL×BL
AX

## Slide 48: 注意：以下操作是非法的。
立即数作为目标操作数
如： MOV 1234H，AX； 但 MOV [1234H], AX是合法的
把立即数作为段寄存器的地址
如： MOV DS，1234H； MOV DS, [1234H]
将两个基址寄存器或者变址寄存器组合在一起寻址
如： MOV AX, [BX][BP]；MOV AX, [SI][DI]
两个操作数均为内存地址
如：MOV [1234H]，[SI]；

## Slide 49: 三、8086指令系统

## Slide 50: 掌握：
指令码的含义
指令对操作数的要求
指令的对标志位的影响
指令的功能

## Slide 51: 8086指令系统
从功能上包括六大类：
数据传送
算术运算
逻辑运算和移位
串操作
程序控制
处理器控制

## Slide 52: 一、数据传送指令
通用数据传送
输入输出
地址传送
标志位操作

## Slide 53: 1. 通用数据传送
一般数据传送指令
堆栈操作指令
交换指令
查表转换指令
字位扩展指令
该类指令的执行对标志位不产生影响

## Slide 54: 1）一般数据传送指令
一般数据传送指令 MOV
格式：
  MOV dest，src
操作：
  src
例：
  MOV AL，BL
dest

## Slide 55: 一般数据传送指令： MOV
寄存器与寄存器之间的传送，如：MOV BX，SI
寄存器与段寄存器之间的传送，如：MOV DS，AX
寄存器与存储器之间的传送，如：MOV [BX],AX； MOV CL,[BP][DI]
立即数到寄存器的传送，如：MOV AL,5; MOV BX，3078H
立即数到存储器的传送，如：MOV BYTE PTR[BP+SI],5
存储器与段寄存器之间的传送，如：MOV DS,[1000H]; MOV [BX],ES

## Slide 56: 一般数据传送指令： 关于BYTE PTR的使用
明确指出内存操作数的数据大小，以防止汇编器因无法推断操作数的尺寸而产生歧义或错误。
类似的有：BYTE PTR、WORD PTR、DWORD PTR
何时需要添加？
  将立即数移动到内存时，必须明确内存的访问大小：
    MOV BYTE PTR [SI], 5
  复杂表达式中的内存寻址，可以显式的声明：
    MOV WORD PTR [BP + SI], 1000H

## Slide 57: 一般数据传送指令： MOV
注意点：
  两操作数字长必须相同；
  两操作数不允许同时为存储器操作数；
  两操作数不允许同时为段寄存器；
  在源操作数是立即数时，目标操作数不能是段寄存器；
  IP和CS不作为目标操作数，FLAGS一般也不作为操作数在指令中出现。

## Slide 58: 一般数据传送指令例
判断下列指令的正确性：
  MOV AL，BX
  MOV AX，[SI]05H
  MOV [BX][BP]，BX
  MOV DS，1000H
  MOV DX，09H
  MOV [1200]，[SI]
  错误；字长不匹配
  正确
  错误；不允许两个基址寄存器组合使用
  错误；不允许立即数赋值给段寄存器
  正确
  错误；不允许两个操作数均为内存地址

## Slide 59: 一般数据传送指令应用例
将(*)的ASCII码2AH送入内存数据段1000H开始的100个单元中。
题目分析：
  确定首地址
  确定数据长度
  写一次数据
  修改单元地址
  修改长度值
  判断写完否？
  未完继续写入，否则结束
1063H
100
1000H
┇
┇
2AH
数据段
2AH
2AH
2AH
MOV DI，1000H
MOV CX，64H
MOV AL，2AH
MOV [DI]，AL
INC DI
DEC CX
JNZ AGAIN
HLT
AGAIN:

## Slide 60: 一般数据传送指令应用例：线上模拟器

## Slide 61: 一般数据传送指令应用例:在EMU8086模拟器上实现
程序段：
MOV DI，1000H
MOV CX，64H
MOV AL，2AH
AGAIN：MOV [DI]，AL
INC DI ；DI+1
DEC CX ；CX-1
JNZ AGAIN ；CX≠0则继续
HLT

## Slide 62: 上段程序在代码段中的存放形式
重定位：发生在程序加载过程中， 是将程序中的符号（如函数、变量）的逻辑地址转换为实际运行时物理地址的过程；
設CS=109EH，IP=0100H，则各条指令在代码段中的存放地址如下：
CS : IP 机器指令 汇编指令
109E：0100 B80010 MOV DI，1000H
109E：0103 . MOV CX，64H
109E：0105 . MOV AL，2AH
109E：0107 . MOV [DI]，AL
109E：0109 INC DI
109E：010A DEC CX
109E：010B JNZ 0107H
109E：010D HLT

## Slide 63: 数据段中的分布
送上2AH后数据段中相应存储单元的内容改变如下：
DS：1000 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A-2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A
DS：1010 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A-2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A
DS：1020 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A-2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A
DS：1030 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A-2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A
DS：1040 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A-2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A
DS：1050 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A-2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A
DS：1060 2A 2A 2A 2A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
偏移地址[DI]

## Slide 65: 2）堆栈操作指令PUSH和POP
堆栈的概念
堆栈是内存中一个特定区域，位置由SS决定，出入栈由SP决定偏移地址；
堆栈的基本原则：
  以字WORD（16bits）为单位；
  遵循先进后出（FILO）的原则；注意区分队列是FIFO
堆栈操作指令：
  压栈指令
    格式: PUSH OPRD
  出栈指令
    格式: POP OPRD

## Slide 66: 压栈指令 PUSH
指令执行过程：
  SP - 2 → SP
  操作数高字节 → SP+1
  操作数低字节 → SP
┇
SP
堆栈段
SP
高8位
低8位
高地址
低地址
栈顶

## Slide 67: 压栈指令的操作
设AX=1234H，SP=1200H
执行 PUSH AX 指令后堆栈区的状态：
1200H
┇
堆栈段
SP-2=11FEH
12H
34H
1200H
┇
堆栈段
12H 34H
AX
入栈后
入栈前
高地址
低地址
栈顶
高地址
低地址

## Slide 68: 出栈指令POP
指令执行过程：
操作数低字节
操作数高字节
┇
SP
堆栈段
SP
高8位
低8位
SP
SP+1
SP←SP+2

## Slide 69: 出栈指令的操作
执行 POP AX
12H
34H
11FEH
┇
堆栈段
代码段
POP
12 34
AX
SP+2
1200H
┇
出栈后
出栈前

## Slide 70: 堆栈操作指令说明
指令的操作数必须是16位；
操作数可以是寄存器或存储器两单元，但不能是立即数；
不能从栈顶弹出一个字给CS；
PUSH和POP指令在程序中一般成对出现；
PUSH指令的操作方向是从高地址向低地址，而POP指令的操作正好相反。

## Slide 71: 堆栈操作指令例
MOV AX，1234H
MOV SP，AX
MOV BX，5678H
MOV [BX]，AH
MOV [BX+1]，BL
PUSH AX
PUSH BX
PUSH WORD PTR[BX]
POP WORD PTR[BX]
POP AX
POP BX
┇
如此，会使AX和BX的内容互换
┇
┇
12H
78H
5678H
5679H
SP=1234H
12H
34H
56H
78H
78H
12H
AX
BX

## Slide 72: 3) 交换与查表指令
格式：
  XCHG REG，MEM/REG
注：
  两操作数必须有一个是寄存器操作数
  不允许使用段寄存器。
例：
  XCHG AX，BX
  XCHG CL， [2000]
查表指令请在线学习

## Slide 73
设DS=2000H, SI=0230H, DL=88H, [20230H]=44H，
执行指令：XCHG [SI],DL
执行结果为：[20230H]=88H, DL=44H

## Slide 74: 4）字位扩展指令
将符号数的符号位扩展到高位；
指令为零操作数指令，采用隐含寻址，隐含的操作数为AX及AX，DX
无符号数的扩展规则为在高位补0

## Slide 75: 字节到字的扩展指令
格式：
  CBW
操作：
  将AL内容扩展到AX
规则：
  若最高位=1，则执行后AH=FFH
  若最高位=0，则执行后AH=00H

## Slide 76: 字到双字的扩展指令
格式：
  CWD
操作：
  将AX内容扩展到DX AX
规则：
  若最高位=1，则执行后DX=FFFFH
  若最高位=0，则执行后DX=0000H

## Slide 77: 2. 输入输出指令
掌握：
指令的格式及操作
指令的两种寻址方式
指令对操作数的要求

## Slide 78: 输入输出指令
专门面向I/O端口操作的指令
指令格式：
  输入指令： IN acc，PORT
  输出指令 ：OUT PORT，acc
端口地址

## Slide 79: 指令寻址方式
根据端口地址码的长度，指令具有两种不同的端口地址表现形式。
直接寻址
  端口地址为8位时，指令中直接给出8位端口地址；
  寻址256个端口。
间接寻址
  端口地址为16位时，指令中的端口地址必须由DX指定；
  可寻址64K个端口。

## Slide 80: I/O指令例
IN AX，80H
MOV DX，2400H
IN AL，DX
OUT 35H ，AX
OUT AX，35H
；从80H端口读入16bit数据到AX
；从2400H端口读入8bit数据到AL
；将AX的值写入到35H端口中
× 格式错误

## Slide 81: 小结
例：
  MOV SI，100
  MOV DX，03F8H
  IN AL，DX
  如果AL的最高位=0，则转向③，否则继续下一步
  MOV AX，[SI]
  OUT 58H，AX
实际程序设计中，通常不直接给出偏移地址，而是采用符号地址。

## Slide 82: 取偏移地址指令LEA
操作：
  将变量的16位偏移地址取出送目标寄存器
当程序中用符号表示内存偏移地址时，须使用该指令。
格式：
LEA REG，MEM
指令要求：
  源操作数必须是一个存储器操作数，目标操作数通常是间址寄存器。
内存单元的符号地址。属于存储器操作数
必须是存储操作数

## Slide 83: LEA指令与MOV指令执行结果对比
MOV指令的执行结果：
  内存某单元中的内容
  如：
    MOV AL，i
    结果：AL=4
LEA指令的执行结果：
  内存某单元的偏移地址
    获得i值本身
  如：
    LEA BX，i
    结果：BX=i
┇
┇
┇
4
i
变量

## Slide 84: LEA指令与MOV指令执行结果对比
比较下列指令：
MOV SI，DATA1
LEA SI，DATA1
MOV BX，[BX]
LEA BX，[BX]
┇
┇
┇
DATA1
符号地址
12H
34H
1100H
88H
77H
BX=1100H
执行结果：SI=1234H
执行结果：SI=DATA1
执行结果：BX=7788H
执行结果：BX=1100H

## Slide 85: LEA指令在程序中的应用
将数据段中首地址(数组名称)为MEM1 的50个字节的数据传送到同一逻辑段首地址为MEM2的区域存放。编写相应的程序段 。

## Slide 86
开 始
取源地址
取目标地址
送数据块长度到CL
传送一个字节
修改地址指针
修改计数值
计数值=0？
结 束
N
Y
将数据段中首地址(数组名称)为MEM1 的50个字节的数据传送到同一逻辑段首地址为MEM2的区域存放。编写相应的程序段 。

## Slide 87
LEA SI，MEM1
LEA DI，MEM2
MOV CL，50
NEXT： MOV AL，[SI]
MOV [DI]，AL
INC SI
INC DI
DEC CL
JNZ NEXT ；CL ≠0则转NEXT
HLT
┇
┇
┇
MEM1
12H
34H
MEM2
将数据段中首地址(数组名称)为MEM1 的50个字节的数据传送到同一逻辑段首地址为MEM2的区域存放。编写相应的程序段 。

## Slide 88: 4. 标志位操作指令
LAHF
SAHF
PUSHF
POPF
隐含操作数AH
隐含操作数FLAGS

## Slide 89: 1. LAHF，SAHF
LAHF
  操作：将FLAGS的低8位装入AH
SF
PF
AF
ZF
CF
….
AH
FLAGS
D15
D0
D7
D0
SAHF
执行与LAHF相反的操作

## Slide 90: 数据传送类指令和算术运算类指令学习提示
数据传送类指令：
  除标志运算指令外，其余均不影响标志位；
  熟练掌握：
    MOV、堆栈操作、输入输出、LEA
  了解：
    标志操作指令
  一般掌握其它指令
算术运算指令：
  均影响标志位
  熟练掌握全部算术运算类指令

## Slide 91: 二、算术运算类指令

## Slide 92: 算术运算类指令
加法运算指令
减法运算指令
乘法指令
除法指令
算术运算指令的执行大多对状态标志位会产生影响
该大类指令以通过MOOC在线学习为主
该大类指令除IMUL、IDIV为一般掌握之外，全部要求熟练掌握

## Slide 93: 算术运算类指令学习提示
ADD
ADC
INC
SUB
SBB
DEC
CMP
NEG
MUL
DIV
IMUL
IDIV
用于两数求和且参与运算的两个数为2B或1B
仅用于两个多字节数求和
常用于地址指针修改
分别与ADD和ADC指令对应
与INC指令对应，常用于循环计数
全部采用隐含寻找。请注意乘、除运算指令对操作数的要求
针对无符号数
针对有符号数

## Slide 94: ADD指令例: ADD OP1,OP2 ；OP1<-OP1+OP2
MOV AL，78H
ADD AL，99H
求：指令执行后6个状态标志位的状态
01111000
+ 10011001
00010001
1
标志位状态： CF= SF=
AF= ZF=
PF= OF=
1
0
1
0
1
0

## Slide 95: ADC指令应用例____求两个数之和
LEA SI，M1
LEA DI，M2
MOV CX，20
CLC ；使CF=0
NEXT ：MOV AL，[SI]
ADC [DI]，AL
INC SI
INC DI
DEC CX
JNZ NEXT ; ZF=0转NEXT
HLT
┇
┇
┇
M1
12H
34H
M2
如果按“字”运算，如何修改？
ADC指令例: ADC OP1,OP2 ；OP1<-OP1+OP2+CF

## Slide 96: 应用程序例
MOV BL，2
NEXT1 ：MOV CX，0FFFFH
NEXT2： DEC CX
JNZ NEXT2 ; ZF=0转NEXT2
DEC BL
JNZ NEXT1 ; ZF=0转NEXT1
HLT ; 暂停执行
说明以下程序的功能：
volatile uint8_t bl = 2;
while(bl--) { // BL母循环
volatile uint16_t cx = 0xFFFF;
while(cx--);
} while(1);

## Slide 97: 除法指令
无符号除法指令
格式：
  DIV OPRD ；AL <- AX / OPRD; AH <- AX % OPRD
有符号除法指令
格式：
  IDIV OPRD

## Slide 98: 除法指令的操作
若OPRD是字节数
执行：AX/OPRD
结果：
  AL=商 AH=余数
若OPRD是双字节数
执行： DXAX/OPRD
结果：
  AX=商 DX=余数
指令要求被除数是除数的双倍字长

## Slide 99: 三、逻辑运算和移位指令

## Slide 100: 指令类型
逻辑运算
  与，或，非，异或
移位操作
  非循环移位，循环移位

## Slide 101: 1. 逻辑运算指令
逻辑运算指令对 操作数的要求大多与MOV指令相同。
“非”运算指令要求操作数不能是立即数；
除“非”运算指令外：
  其余指令的执行都会影响除AF 外的5个状态标志；
  无论执行结果任何，都会使标志位OF=CF=0。

## Slide 102: 1）“与”指令：
格式：
  AND OPRD1，OPRD2 ;OP1 <- OP1 ^ OP2
操作：
  两操作数相“与”，结果送目标地址。

## Slide 103: “与”指令的应用
实现两操作数按位相与的运算
  AND BL，[SI]
使目标操作数的某些位不变，某些位清零
  AND AL，0FH
在操作数不变的 情况下使CF和OF清零
  AND AX，AX

## Slide 104: “与”指令应用例
从地址为3F8H 端口中读入一个字节数，如果该数 bit1位为1，则可从38FH端口将DATA为首地址的一个字输出，否则就不能进行数据传送。
要求：编写相应的程序段。
状态字

## Slide 105: “与”指令应用例
开 始
取待输出数的
偏移地址
读入状态字
测试bit1位状态
Bit1=1？
取输入端口地址
取输出口地址
输出一个字
N
Y

## Slide 106: “与”指令应用例
LEA SI，DATA
MOV DX，3F8H
WATT： IN AL，DX
AND AL，02H
JZ WATT ；ZF=1转移
MOV DX，38FH
MOV AX，[SI]
OUT DX，AX

## Slide 107: 2）“或”运算指令
格式：
  OR OPRD1，OPRD2
操作：
  两操作数相“或”，结果送目标地址

## Slide 108: “或”指令的应用
实现两操作数 相 “或”的 运算
  OR AX，[DI]
使某些位不变，某些位置“1”
  OR CL，0FH
在不改变操作数的 情况下使OF=CF=0
  OR AX，AX

## Slide 109: “或”指令的应用例
OR AL，AL
JPE GOON
OR AL，80H
GOON：….
PF=1转移

## Slide 110: “或”指令的应用
将一个二进制数9变为字符‘9’
如何实现？

## Slide 111: 3）“非”运算指令
格式：
  NOT OPRD
操作：
  操作数按位取反再送回原地址
注：
  指令的执行对标志位无影响
例：
  NOT BYTE PTR[BX]

## Slide 112: 4）“异或”运算指令
格式：
  XOR OPRD1，OPRD2
操作：
  两操作数相“异或”，结果送目标地址
例：
  XOR BL，80H
  XOR AX，AX

## Slide 113: 5）“测试”指令
格式：
  TEST OPRD1，OPRD2
操作：
  执行“与”运算，但运算的结果不送回目标地址。
应用：
  常用于测试某些位的状态

## Slide 114: 从地址为3F8H的 端口中读入一个字节数，当该数的 bit1， bit3， bit5位同时为1时，可从38FH端口将DATA为首地址的一个字输出，否则就不能进行数据传送。
LEA SI，DATA
MOV DX，3F8H
WATT：IN AL，DX
MOV DX，38FH
MOV AX，[SI]
OUT DX，AX
AND AL，2AH
CMP AL，2AH
JNZ WATT
TEST AL，02H
JZ WATT ；ZF=1转移
TEST AL，08H
JZ WATT
TEST AL，20H
JZ WATT
AND AL，2AH
XOR AL，2AH
JNZ WATT

## Slide 115: 2. 移位指令
非循环移位指令
循环移位指令
注：
  移动一位时由指令直接给出；
  移动两位及以上，则移位次数由CL指定。

## Slide 116: 1）非循环移位指令
逻辑左移
算术左移
逻辑右移
算术右移

## Slide 117: 算术左移和逻辑左移
算术左移指令：
SAL OPRD，1
SAL OPRD，CL
逻辑左移指令：
SHL OPRD，1
SHL OPRD，CL
有符号数
无符号数

## Slide 118: 逻辑右移
格式：
SHR OPRD，1
SHR OPRD，CL
0
CF
无符号数的右移

## Slide 119: 逻辑右移例：
MOV AL，86H
MOV CL，2
SHR AL，CL
0
CF
1 0 0 0 0 1
AL
1
0
0
0 1 0 0 0 0 1 1
AL
CF
1
0
0 0 1 0 0 0 0 1
AL
CF
1
移动1次
移动2次后的最终结果

## Slide 120: 算术右移
格式：
SAR OPRD，1
SAR OPRD，CL
有符号数的右移
CF

## Slide 121: 算术右移例：
MOV AL，86H
MOV CL，2
SAR AL，CL
CF
1 0 0 0 0 1
AL
1
0
0
1 1 0 0 0 0 1 1
AL
CF
1
1 1 1 0 0 0 0 1
AL
CF
1
移动1次
移动2次后的最终结果

## Slide 122: 非循环移位指令的应用
左移可实现乘法运算
右移可实现除法运算
教材p117例

## Slide 123: 2）循环移位指令
不带进位位的循环移位
带进位位的循环移位
左移 ROL
右移 ROR
左移 RCL
右移 RCR
指令格式、对操作数的要求与非循环移位指令相同

## Slide 124: 不带进位位的循环移位: ROL和ROR
CF
CF

## Slide 125: 带进位位的循环移位： RCL和RCR
CF
CF

## Slide 126: 不带CF的循环移位例：
MOV AL，86H
MOV CL，2
ROR AL，CL
CF
1 0 0 0 0 1
AL
1
0
0
0 1 0 0 0 0 1 1
AL
CF
1
1 0 1 0 0 0 0 1
AL
CF
1
移动1次
移动2次后的最终结果

## Slide 127: 带CF的循环移位例：
MOV AL，86H
MOV CL，2
RCR AL，CL
CF
1 0 0 0 0 1
AL
1
0
1
1 1 0 0 0 0 1 1
AL
CF
0
0 1 1 0 0 0 0 1
AL
CF
1
移动1次
移动2次后的最终结果
设CF=1
0

## Slide 128: 循环移位指令的应用
用于对某些位状态的测试；
高位部分和低位部分的交换；
与非循环移位指令一起组成32位或更长字长数的移位。
P147例3-27
P147例3-28

## Slide 129: NEG指令
格式：
  NEG OPRD
操作：
  0 - OPRD
8/16位寄存器或存储器操作数
用0减去操作数，相当于对该操作数求补码
OPRD

## Slide 130: CMP指令
格式：
  CMP OPRD1，OPRD2
操作：
  OPRD1- OPRD2
指令执行的结果不影响目标操作数，仅影响标志位！
用于两个数比大小

## Slide 131: CMP指令
用途：
  用于比较两个数的大小，可作为条件转移指令转移的条件
指令对操作数的要求及对标志位的影响与SUB指令相同

## Slide 132: CMP指令
两个无符号数的比较：
  CMP AX，BX
若 AX > BX
若 AX < BX
若 AX=BX
CF=0
CF=1
CF=0
ZF=1

## Slide 133: CMP指令
两个带符号数的比较
  CMP AX，BX
两个数的大小由OF和SF共同决定
OF和SF状态相同 AX ≥BX
OF和SF状态不同 AX < BX

## Slide 134: CMP指令例
LEA BX，MAX
LEA SI，BUF
MOV CL，20
MOV AL，[SI]
NEXT：INC SI
CMP AL，[SI]
JNC GOON ；CF=0转移
XCHG [SI]，AL
GOON：DEC CL
JNZ NEXT
MOV [BX]，AL
HLT
unsigned char MAX;
unsigned char BUF[21]
void find_max() {
unsigned char *si = BUF;
unsigned char current_max = *si;
int count = 20;
do {
si++;
if (current_max < *si) {
unsigned char temp = current_max;
current_max = *si;
*si = temp;
}
count--;
} while (count > 0);
MAX = current_max;
}

## Slide 135: 程序功能
┇
┇
┇
MAX
BUF
XXH
XXH
XXH
在20个数中找最大的数，并将其存放在MAX单元中。

## Slide 136: 注意点
ADD、ADC、SUB、SBB对6个状态标志位的影响原则相同，惟一的区别是：
  ADC和SBB仅用于多字节数运算
INC、DEC指令仅影响5个标志位，不影响CF
所有单操作数指令对操作数都有同样的要求
乘、除运算指令均为隐含寻找方式
NEG指令是求一个负数的绝对值，并非真正求补码。

## Slide 137: 四、串操作指令

## Slide 138: 串操作
针对字符串或数据块的操作
源操作数称为源串，目标操作数称为目标串
源串和目标串多为存储器操作数

## Slide 139: 串操作指令要求
目标操作数必须在附加段，源操作数默认在数据段（允许段重设）。
源串和目标串指针分别为SI和DI
串长度值必须由CX给出
需要设置数据的操作方向
  确定DF的状态
串操作指令前可以加重复前缀
  无条件重复前缀
  条件重复前缀
用于 传送类指令
用于 比较类指令

## Slide 140: 重复前缀
无条件重复
  REP
条件重复
  REPE 相等重复
  REPZ 为零重复
  REPNE 不相等重复
  REPNZ 不为零重复
CX≠0 ZF=1，两条指令等价
CX≠0 ZF=0 ，两条指令等价
CX≠0 重复
  前缀不影响标志位

## Slide 141: 串操作指令
串传送 MOVS
串比较 CMPS
串扫描 SCAS
串装入 LODS
串送存 STOS

## Slide 142: 串操作指令流程
取源串地址
取目标串地址
设串长度
完成一个字节或字操作
修改地址指针
修改串长度值
传送完否？
N
Y
设操作方向
虚线框内部分可由1条带重复前缀的串操作指令实现

## Slide 143: 1. 串传送指令
格式：
  MOVS OPRD1，OPRD2
  MOVSB ；一次完成一个byte的传送
  MOVSW ；一次完成一个word的传送
串传送指令常与无条件重复前缀连用

## Slide 144: 串传送指令
对比用MOV指令和MOVS指令实现将200个字节数据从内存的一个区域送到另一个区域的程序段。
对比P110例3-12用MOV指令实现的程序例
LEA SI，MEM1
LEA DI，MEM2
MOV CX，200
CLD
REP MOVSB
HLT
CLD：设置DF=0，使得SI、DI递增；
STD：设置DF=1，使得SI、DI递减；

## Slide 145: 2. 串比较指令
格式：
  CMPS OPRD1，OPRD2
  CMPSB
  CMPSW
串比较指令常与条件重复前缀连用，指令的执行不改变操作数，仅影响标志位。
前缀的操作对标志位不影响

## Slide 146: 串比较指令例
比较两个字符串是否相同，并找出其中第一个不相同字符的地址，将地址送BX，字符送AL
LEA SI，MEM1
LEA DI，MEM2
MOV CX，200
CLD
REPE CMPSB
JZ STOP
DEC SI
MOV AL，[SI]
MOV BX，SI
STOP：HLT

## Slide 147: 3. 串扫描指令
格式：
  SCAS OPRD
  SCASB
  SCASW
执行与CMPS指令相似的操作，只是这里的源操作数是AX或AL
目 标
操作数
SCAS指令常用于在指定存储区域中寻找某个关键字
教材p151 例 3-31

## Slide 148: 串操作指令应用注意事项
需要定义附加段
  目标操作数必须在附加段
需要设置数据的操作方向
  确定DF的状态
源串和目标串指针分别为SI和DI
串长度值必须由CX给出
注意重复前缀的使用方法
  传送类指令前加无条件重复前缀
  串比较类指令前加条件重复前缀，但前缀不影响ZF状态
请在线学习以下串操作指令：
串传送指令MOVS
串比较指令CMPS
串扫描指令SCAS

## Slide 149: 五、程序控制指令
转移指令
循环控制
过程调用
中断控制

## Slide 150: 程序的执行方向
程序控制类指令的本质是：
  控制程序的执行方向
决定程序执行方向的因素：
  CS，IP
控制程序执行方向的方法：
  仅修改IP
  修改CS 和IP
控制程序转向本代码段内其它某处执行
控制程序转向另一个代码段执行
程序控制类指令的操作对象是：IP或CS和IP

## Slide 151: 一、转移指令
无条件转移指令
无条件转移到目标地址，执行新的指令
有条件转移指令
在具备一定条件的情况下转移到目标地址
通过修改指令的偏移地址或段地址及偏移地址实现程序的转移

## Slide 152: 1. 无条件转移指令
格式：
  JMP OPRD
目标地址
与JMP在同一代码段
与JMP不在同一代码段
原则上可实现在整个内存空间的转移

## Slide 153: 1）无条件段内转移
转移的目标地址在当前代码段内，段地址不改变。
即：目标地址是16位偏移地址。
指令中直接给出目标地址
由指令中的寄存器或存储器操作数指出目标地址
段内直接转移
段内间接转移
16位寄存器
存储器字单元
通用寄存器

## Slide 154: 段内直接转移
转移的目标地址由指令直接给出
格式：
  JMP Label
  JMP NEAR Label
近地址标号

## Slide 155: 段内直接转移示图
JMP
Label
┇
┇
┇
代码段
位移量
下一条要执行指令的偏移地址=当前IP+位移量
JMP Label
IP

## Slide 156: 段内间接转移
段内间接转移
  转移的目标地址存放在某个16位寄存器或存储器的某两个单元中
例：
  MOV BX，1200H
  JMP BX
执行完上述指令后：
  IP=1200H
JMP
┇
┇
代码段
1200H
MOV

## Slide 157: 段内间接转移例
MOV BX，1200
JMP WORD PTR[BX]
JMP
┇
┇
┇
代码段
数据段
BX=1200
┇
XXH
XXH
IP
指令码
转移的目标地址在数据段、BX指向的字单元中

## Slide 158: 2）无条件段间转移
转移的目标地址不在当前代码段内。
目标地址为32位，包括段地址和偏移地址。
指令中直接给出目标地址
由指令中的32位存储器操作数指出目标地址
段间直接转移
段间间接转移

## Slide 159: 段间直接转移
段间直接转移
  转移的目标地址由指令直接给出
格式：
  JMP FAR Label
远地址标号
JMP
Label
┇
┇
┇
代码段1
代码段2
XX
XX
XX
XX

## Slide 160: 段间间接转移
段间间接转移
  转移的目标地址由指令中的32位操作数给出
  32位目标地址须存放于内存中
例：
  JMP DWORD PTR[BX]
XXH
XXH
XXH
XXH
BX
IP
CS
JMP
┇
┇
┇
┇
指令码
代码段1
代码段2
数据段
32位目标地址存放在数据段BX指向的4个字节单元

## Slide 161: 例1
CS： IP
(1) 2000:0100 MOV AX,1200H
(2) 2000:0103 JMP NEXT
┅
(3) 2000:0120 NEXT: MOV BX,1200H
(4) JMP BX
┅
(5) 2000:1200

## Slide 162: 例2
MOV SI，1122H
MOV WORD PTR[SI]，0120H
ADD SI，2
MOV WORD PTR[SI]，0122H
JMP DWORD PTR[SI-2]
JMP WORD PTR[SI]
JMP
1122H
┇
┇
┇
代码段
数据段
01H
22H
20H
01H
IP
CS
IP

## Slide 163: 2. 条件转移指令
在满足一定条件下，程序转移到目标地址继续执行
条件转移指令均为段内短转移，即转移范围为：
p157
-128～+127

## Slide 164: 条件转移指令的应用
几种条件转移指令的应用
  JC/JNC
    判断CF的状态。常用于比大小
  JZ/JNZ
    判断ZF的状态。常用于循环体的结束判断
  JO/JNO
    判断OF的状态。常用于有符号数溢出的判断
  JP/JPE
    判断PF的状态。用于判断运算结果低8位中1的个数是否为偶数
  JA/JAE/JB/JBE
    判断CF或CF+ZF的状态。常用于无符号数的大小比较

## Slide 165: 转移指令例
统计内存数据段中以TABLE为首地址的100个8位带符号数中正数、负数和零元数的个数。
P158 例3-35

## Slide 166: 转移指令例（流程图）
存放统计值
的单元清零
取首地址
设串长度
取一个字节数
正数个数加1
零元素加1
为负？
为零？
负数个数加1
N
Y
N
Y

## Slide 167: 二、循环控制指令
循环范围：
  以当前IP为中心的-128～+127范围内循环。
循环次数由CX寄存器指定。
循环指令：
LOOP
*LOOPZ
*LOOPNZ
无条件循环指令
条件循环指令

## Slide 168: 无条件循环指令
格式：
  LOOP LABEL
循环条件：
  CX ≠ 0
操作：
完全相当于
DEC CX
JNZ 符号地址
LEA SI，M1
XOR AX，AX
MOV CX，99
MOV AL，[SI]
INC SI
L：ADD AL，[SI]
ADC AH，0
INC SI
LOOP L
MOV SUM，AX
HLT
DEC CX
JNZ L
MOV SUM，AX
HLT

## Slide 169: 三、过程调用和返回
过程调用指令
  用于调用一个子过程
与转移指令的比较
  子过程执行结束后要返回原调用处
    必须保护返回地址
调用程序
断点
入口地址
子程序

## Slide 170: 调用指令的执行过程
保护断点
  将调用指令的下一条指令的地址（断点）压入堆栈
获取子过程的入口地址
  子过程第1条指令的偏移地址
执行子过程，含相应参数的保存及恢复
恢复断点，返回原程序。
  将断点偏移地址由堆栈弹出
利用PUSH指令将子过程中用到的寄存器或内存单元内容压栈保存
子过程结束时再利用POP指令进行恢复
保护断点、获取子程序入口、恢复断点：均由硬件系统自动完成

## Slide 171: 过程调用
段内调用
段间调用
段内直接调用
段内间接调用
段间直接调用
段间间接调用

## Slide 172: 1. 段内调用
被调用程序与调用程序在同一代码段
  调用前只需保护断点的偏移地址
格式：
  CALL NEAR PROCC
执行过程：
  将断点的偏移地址压入堆栈
  根据过程名找子程序入口
  SP  SP – 2
  SP + 1  IPH
  SP  IPL
  IP  IP + 16位偏移量
近过程名
代码段1
调用程序
被调用程序
代码段1

## Slide 173: 段内调用例
（1）CALL TIMRE
（2）CALL WORD PTR[SI]
直接调用
间接调用
44H
33H
CALL
代码段
数据段
┇
设：SI=1200H
CS=6000H
1200H
执行第（2）条指令后：
6000H
CS =
3344H
IP =

## Slide 174: 2. 段间调用
子过程与原调用程序不在同一代码段
调用前需保护断点的段基地址和偏移地址
断点地址保护方法：
将断点的段基地址和偏移地址压入堆栈

## Slide 175: 段间调用对堆栈区的影响
堆栈段
SP
CSH
CSL
IPL
IPH
┇
SP
SP
CALL FAR PROC
执行过程：
  将断点的偏移地址（CS和IP）压入堆栈
  SP  SP – 2
  ([SP + 1]:[SP])  CS
  SP  SP – 2
  ([SP + 1]:[SP])  IP
  用指令中给出的段地址取代CS；偏移地址取代IP

## Slide 176: 段间调用例
格式：
  CALL FAR PROCC
格式例：
  CALL FAR TIMRE
  CALL DWORD PTR[SI]
XXH
XXH
CALL
代码段
数据段
┇
SI
XXH
XXH
CS
IP

## Slide 177: 3. 返回指令
功能：
  从堆栈中弹出断点地址，返回原程序
格式：
  RET
子程序的最后一条指令必须是RET

## Slide 178: 四、中断指令
中断
中断源
中断的类型
中断指令
  引起CPU产生一次中断的指令

## Slide 179: 中断与过程调用：
中断是随机事件或异常事件引起，调用则是事先已在程序中安排好 ；
响应中断请求不仅要保护断点地址，还要保护 FLAGS内容；
调用指令在指令中直接给出子程序入口地址，中断指令只给出中断向量码，入口地址则在向量码指向的内存单元中。

## Slide 180: 中断向量表
180

## Slide 181: 1. 中断指令
格式：
  INT n
说明：
  nх4
中断类型码
n=0 〜 255
n х4
XXH
XXH
XXH
XXH
入口的段地址
入口的偏移地址
存放中断子程序入口地址单元的偏移地址
代码段
中断向量表
┇
所有中断子程序入口地址（中断向量）都存放于中断向量表
┇

## Slide 182: 中断指令的执行过程
将FLAGS压入堆栈；
将INT指令的下一条指令的CS、IP压栈；
由n×4得到存放中断向量的地址；
将中断向量（中断服务程序入口地址）送CS和IP寄存器；
转入中断服务程序。

## Slide 183: 中断指令的执行过程
n×4
22H
11H
00H
67H
IP
CS
68122H
MOV
代码段
中断向量表
┇
堆栈段
SP
FLAGSH
FLAGSL
IPH
CSL
CSH
IPL
┇
SP
SP
SP
当前FLAGS的值

## Slide 184: 中断指令例
执行程序段：
CS IP
┇
6200H:010DH MOV SP，1200H
6200H:0110H INT 21H
6200H:0112H MOV AX，BX
┇
12H
01H
00H
62H
SP=1200H
FLAGSL
FLAGSH
SP=11FAH
执行INT指令后
堆栈段
SP=11FEH
SP=11FCH

## Slide 185: 中断指令例
执行INT 21H指令后
  IP=[21H×4]
  CS==[（21H×4）+2]
0084H
23H
11H
00H
20H
IP
CS
数据段
┇
┇
┇
代码段
XX
21123H
中断服务子程序

## Slide 186: 2. 中断返回指令
格式：
  IRET
中断服务程序的最后一条指令，负责
恢复断点
恢复标志寄存器内容

## Slide 187: 程序控制类指令例
设：DS=212AH，CS=0200H，IP=1200H，BX=0500H，
[217A0H]=2300H，[217E0H]=0400H，[217E2H]=9000H。
  执行JMP DWORD PTR[BX+40H]指令后：CS=（ ），IP=（ ）
阅读以下程序
XOR DX，DX
MOV AX，1234H
MOV CL，4
ROL AX，CL
DEC AX
MOV SP，AX ①
MOV CX，4
MUL CL
INT 21H ②
MOV DL，AL
当程序执行完 ①后, SP= ( )；
当程序执行完 ②、进入中断服务子程序后,
SP=（ ）。

## Slide 188: 六、处理器控制指令
对标志位的操作
与外部设备的同步
说明见p166表3-6

## Slide 189: 结束语：
掌握Intel处理器16位指令集：
指令的格式及意义；
指令对操作数的要求及对标志位的影响；
指令的应用。
谢谢！

## Slide 190: 作业：

## Slide 191: 作业：